Приложение

к конкурсной документации и извещению

Утвержден

Распоряжением заместителя Главы Администрации

муниципального образования  «Город Архангельск»

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 12 к. 1 по ул.Воронина  Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета  42%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта 1972

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2708

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 743,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 518,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 81,1 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 451,4 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка фундамента |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Трещины в венцах и обшивке |
| 3. Перегородки | Дощатые отштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное, отштукатуренные | Трещины в штукатурке |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Ремонт кровли в 1993 г., протечки |
| 6. Полы | Деревянное отепленное, окрашенные | Щели в полах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Перекос рам и дверей |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков, перегородок м/окр. окон и дверей Обшиты и окрашены | Трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской магистрали Гор. водосн.. от дров.колонок №№кв 1,2,7,8,9,4,5 Водоотвед. центральное Центр. отоп.от ТЭЦ Газ от емкости | Не прогреваются батареи Ржавчина труб |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости ступеней |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 14 к. 1 по ул.Воронина окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета  54%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2805 куб.м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 810,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 737,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 88,0 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 452,4 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Ремонт 2011 г. Наращивание свай, новый цоколь. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Неравномерные осадки, увлажнение венцов, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные отштукатуренные | Трещины, выпучивание |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное, отштукатуренные | Трещины, следы протечек. |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Отколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке. |
| 6. Полы | Дощатые отепленные окрашенные | Прогибы и просадки, стертости в ходовых местах. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные стеклопакеты Филенчатые | Нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается. Коробки местами повреждены, неплотность и стертость притворов |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка и побелка стен и потолков, обшивка сухой штукатуркой, окраска стен, окон и дверей, оклейка обоев. Обшиты и окрашены | Трещины, выкрашивание, следы намоканий, отколы штукатурки местами значительные. Отставание обшивки от стен в углах и в нижней части; сквозные трещины в досках. Шелушение и частичная утрата окрасочного слоя. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской магистрали Отопление центральное Водоотведение. центральное Газ от емкости | Потеря эластичности изоляции проводов. следы ремонта Капельные течи, значительное повреждение коррозией водопровода Капельные течи в местах вырезки запорной арматуры, следы ремонта Следы ремонта канализхации |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты, трещины вдоль волокон в досках на лестничной площадке и в ступенях перила расшатаны. |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 2 к. 1 по ул.Воронина  Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1962

- Степень износа по данным государственного технического учета  53%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта  1970

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2703

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 727,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 511,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 78,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 466,0 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки и верхней части столбов гнилью. Обшивка цоколя нарушена |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшиты, окрашены. | Выпучивание стен, перекос дверных и оконных косяков, гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное, оштукатуренные | Трещины в местах сопряжений балок с несущими стенами. Следы протечек. |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины. Отсутствие металлических желобов. |
| 6. Полы | Деревянное отепленное, окрашенные | Поражение гнилью, просадки, разрушение пола, перекосы. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Гниль в рамах. Древесина расслоилась. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков, перегородок м/окр. окон и дверей | Трещины в штукатурке, отслоение окрасочного слоя. Отставание от стен, трещины. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской магистрали Водоотвед. центральное Центр. отоп.от ТЭЦ Газ от баллонов Ванны в кв. №№ 1,4,5,9. |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Сильный перекос, потертости. Полы в подъездах провалились. |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 2 к. 1 по ул.Воронина  окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00:0000:11:401:001:100928560

- Год постройки 1961

- Степень износа по данным государственного технического учета  59%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2793 куб.м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 800,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 729,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 78,8 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 450,5 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Поражение забирки гнилью, обрастание мхом |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые, обшит, окрашен | Поражение гнилью, трещины, деформация стен |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Выпучивание перегородок |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное, оштукатуренные | Трещины, следы сырых пятен, провисание |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы шифера, трещины, протечки, просветы |
| 6. Полы | Деревянное отепленное, окрашенные | Стертости досок в ходовых местах, прогибы и ппосадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Подоконная доска поражена гнилью, гниль в рамах, частичный ремонт Дверные полотна осели, имеют неплотный притвор, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков. стен, окраска окон, дверей | Трещины в штукатурке, окрасочный слой потемнел |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской магистрали Водоотведение. центральное Газ от баллонов Отопление – центральное Отопление- печное, кирпичное, оштукатуренные | Потеря эластичности, провисание электропроводки, следы ремонта, частичный ремонт " в 2008г. Коррозия трубопровода, капельные течи, следы ремонта водопровода Коррозия трубопровода, капельные течи в системе отопления |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы площадки | Стертости досок в ходовых местах, расшатывание перил, щели |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 8 к. 1 по ул.Воронина  Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1960

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 46%

- Год последнего капитального ремонта  1970

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2791

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 732,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 511,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 84,7 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 445,2 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 55% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Износ 45% |
| 3. Перегородки | Дощатые отштукатуренные | Износ 45% |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Износ 45% |
| 5. Крыша | Шиферная | Износ 55% |
| 6. Полы | Деревянное отепленное, окрашенные | Износ 45% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Износ 45% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков, перегородок м/окр. окон и дверей Обшиты и окрашены |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Телефон от городской сети Радио от городской сети | Износ 45% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской магистрали Гор. водосн.. от колонок Водоотвед. центральное Центр. отоп.от ТЭЦ Печ. отопл. кирпичн. отштукатур. Газ от баллонов | Износ 45% |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 50% |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 1 по ул..Жосу  Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1962

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 42 %

- Год последнего капитального ремонта 1970

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2718

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 740,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 516,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 78,1кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 528,5 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 45% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Износ 40% |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Износ 405% |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Износ 45% |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Износ 40% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Износ 45% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей Стены обшиты, покрашены | Износ 45% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования | Износ 40% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Канализац. Центральная Газ от емкости Центр отопл. ТЭЦ Горячая вода от дров. колонок квартиросъемщиков кв.№№4,7,8 | Износ 40% |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Износ 45% |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,  № 10 к.1 по ул. .Жосу  окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006896040

- Год постройки 1966

- Степень износа по данным государственного технического учета   49%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1852 куб.м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 582,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 520,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 68,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 330,8 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль и обрастание мхом забирки, гниль и повреждения свай |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Трещины в древесине, гниль в нижних венцах |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Трещины в местах сопряжений |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Трещины в штукатурке, следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Сколы и трещины шифера, протечки |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, | Уклоны, щели, стертости в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Рассохлись, трещины в остеклении Неплотный притвор, повреждение коробок |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка, побелка, масляная окраска | Потемнение окрасочного слоя, трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Горячее воснаб. от дровян. колонок Канализация центральная Газ от емкости Отопление центральное | Следы ремонтов, коррозия трубопроводов отопления Следы ремонтов, капельные течи водопровода Потеря эластичности проводки Коррозия трубопроводов, следы ремонтов канализации |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Трещины и сколы |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,  № 10 к.2 по ул..Жосу  Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1973

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 31 %

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1803

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 535,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 348,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 69,0 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 330,8 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 35% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Износ 25% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 25% |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Износ 30% |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Износ 35% |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Износ 35% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Износ 30% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штук-ка потолков, перегородок, стен , м/окраска окон и дверей Стены обшиты, покрашены | Износ 30% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети | Износ 35% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Горячее воснаб. от дровян. колонок в кв.№№1,5,10,12 Канализац. Центральная Газ от емкости Центр отопл. ТЭЦ | Износ 35% |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Износ 35% |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,  № 14 к.2 по ул..Жосу  Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1974

- Степень износа по данным государственного технического учета  38 %

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1865

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 529,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 344,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 63,1кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 330,0 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя. Повреждение отделочного слоя цоколя. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Наружная обшивка потрескалась. Глубокие трещины в венцах, отклонение от вертикали. |
| 3. Перегородки | Дощатые | Плесень |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Трещины. Засыпка слежалась. |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки и просветы. Растрескивание креплений отдельных листов. |
| 6. Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Стирание досок, повреждение отдельных досок. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые и из стройплиты | Переплеты рассохлись, щели в притворах. Стертость дверных полотен, осели. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки и перегородки оштукатурены, м/окраска окон и дверей Стены обшиты, окрашены | Загрязнение и потемнение окрасочного слоя Отшелушивание штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Канализац. центральная Газ от баллонов Центр отопл. ТЭЦ | Ослабление сальниковых набивок. Поражение коррозией отдельных участков. Наличие течи в местах присоед. Приборов. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Трещины в ступенях |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,  № 16 к.2 по ул..Жосу  Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1974

- Степень износа по данным государственного технического учета   29 %________

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта 2002

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1861

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 540,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 352,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 71,2кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 332,3 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Искривление г8оризонтальных линий фасада, выпучивание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные | Плесень |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные обшита изоплитой побелено | Зазоры и щели м/у досками |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки и просветы в отдельных местах |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Перекос пола, стирание досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые и из стройплиты | Гниль в оконных рамах Перекос двери |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки и перегородки обшиты изоплитой , м/окраска окон и дверей Стены обшиты, покрашены | Загрязнение и потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Канализац. Центральная Газ от емкости Центр отопл. ТЭЦ | В кв.№ 11 радиаторы отопления просели до пола. Нарушена теплоизоляция магистральных сетей. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Стирание ступеней |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,  № 18 к.1 по ул. .Жосу  окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки

- Год постройки 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета   50%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта 1981г., частичный ремонт в 2014 г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2594 куб.м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 804,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 733,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 78,4 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 447,3 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Замена в 2014г, под домом сырость, сваи стоят неровно, искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые, обшиты и окрашены | Частичная замена окладных и рядовых венцов. Имеются трещины отставание и повреждение обшивки, неровности |
| 3. Перегородки | Деревянные | Трещины неровности, повреждения |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Частичная замена цокольного перекрытия в 2014г Трещины, повреждения, следы протечек в междуэтажном и чердачном перекрытии, отпадение штукатурки |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Смена шиферного покрытия в 2014г, трещины и повреждения деревянных элементов кровли |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные, керамическая плитка, линолеум, ДВП | Уклоны, трещины, неровности, изношенность в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные глухие, створчатые Деревянные и металлические | Частично самостоятельно заменены на пластик, частично- коробление, неплотный притвор Коробление, повреждения, неплотный притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка стен, оклейка стен обоями, окраска стен, окон, дверей | Загрязненность, изношенность |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Канализация центральная Газ от баллонов Отопление центральное | Следы ремонтов, ржавчина на трубопроводе отопления Следы ремонтов, ржавчина на трубопроводе, частичное повреждения приборов канализации Следы ремонтов, ржавчина на трубопроводе, частичные повреждения приборов водопровода Повреждения изоляции, следы ремонтов электропроводки |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Повреждения, изношенность ступеней внутренних лестниц, входные крыльца отремонтированы с незначительными дефектами |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом  №22,  по ул. Капитальной Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки

- Год постройки А-1962

- Степень износа по данным государственного технического учета   60%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2631

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 715,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 492,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 78,3 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 449,7 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Деформация стен, повреждение венцов гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные | Сырость, плесень под окнами |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины в перекрытии, протечки |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам | Отколы и трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, покрашены | Прогибы и просадки. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двери филенчатые Окна двойные створные | Окна поражены гнилью. Створки не открываются Осадка дверных полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит и окрашен. Побелка и штукатурка потолков и стен, окраска стен, окон и дверей. | Окр. слой растр., потемнел. Местами отслоение. Вздутие, трещины в штукатурке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | - Антенна общего пользования - Радио от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление, кирп. оштукатур. Электроосвещение открытая проводка 220В | Выпадание кирп., перегрев, дымление Приборы повреждены. Эл. проводка повреждена изоляция . Туалеты не чищены |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты, трещины |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 17 по ул.Квартальной Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 45 %

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2796

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 736,2 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 522,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 79,2 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 453,2 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 50% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Износ 45% |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 45% |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное , оштукатуренные | Износ 45% |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Износ 55% |
| 6. Полы | Деревынные отепленные, окрашенные | Износ 45% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Износ 55% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей Стены обшиты, покрашены | Износ 45% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Телефон от городской сети | Износ 40% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Горячее вод. от дров. колонок Канализац. Центральная Газ от емкости От ТЭЦ | Износ 40% |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Износ 50% |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 5 к.1 по ул.Квартальной окр.Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1998

- Степень износа по данным государственного технического учета  20%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 7

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1962 куб.м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 539,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 485,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 315,4 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Мелкие дефекты, трещины в цокольной части здания |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Трещины в брусе, нарушение конопатки |
| 3. Перегородки | Деревянные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Трещины в штукатурке |
| 5. Крыша | Асбестоцементная | Протечки, ослабление крепления листов |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, | Стертость в ходовых местах, просадка |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Истертость, щели в притворах Неплотный притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка стен, потолков, масляная окраска окон, дверей Обшито | Сильное задымление лестничных клеток Без отделки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Телефон от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Канализация центральная Газ от емкости Отопление и горячее водоснабжение от ТЭЦ Электроплиты | Нарушение теплоизоляции магистрали |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 5 по ул.Квартальной Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1961

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 42 %

- Год последнего капитального ремонта  1973

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2772

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 724,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 508,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 78,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 447,10 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 50% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Износ 40% |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное , оштукатуренные | Износ 40% |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Износ 45% |
| 6. Полы | Деревынные отепленные, окрашенные | Износ 45% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Износ 45% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон , дверей, полов Стены обшиты, покрашены | Износ 45% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Телефон от городской сети Антенна общего пользования | Износ 40% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Горячее вод. от дров. Колонок квартиросъемщиков Канализац. Центральная Газ от емкости От ТЭЦ | Износ 40% |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Износ 45% |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 6 по ул.Квартальной Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1962

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 44 %

- Год последнего капитального ремонта  1972

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2668

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 736,6 в.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 515,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 79,1 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 444,7 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 60% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Износ 40% |
| 3. Перегородки | Деревянные отштукатуренные | Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное , оштукатуренные | Износ 40% |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Износ 45% |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Износ 45% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Износ 45% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон , дверей, полов Стены обшиты, окрашены | Износ 45% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования | Износ 45% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Горячее вод. от дров. колонок квартиросъемщиков Канализац. центральная Газ от емкости Отопление от ТЭЦ Плиты кирпичн. оштукатур. | Износ 45% |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Износ 50% |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 7 к.1 по ул.Квартальной окр.Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:100954210

- Год постройки 1961 (переоборудовано)

- Степень износа по данным государственного технического учета  47%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта 2010

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 11

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2837 куб.м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 793,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 730,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 66,8 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 463,9 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение верхней части столбов, искривление горизонтальных линий стен |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Неравномерная осадка, выпучивание стен, повреждение венцов гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное , оштукатуренные | Ощутимая зыбкость, диагональные трещины |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные, местами линолеум | Прогибы, просадки, доски пола стерты |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Оконные переплеты рассохлись Дверные коробки перекошены, имеется гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон , дверей. Стены обшиты, покрашены | Трещины в штукатурке, загрязнение отделки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Телефон от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Горячее водоснабжение от дров. колонок Канализация центральная Газ от шкафных установок Центральное отопление от ТЭЦ Ванны с дров. колон. в кв.№№4,5,10 | Капельные течи водопровода Потеря эластичности изоляции проводки |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | Уклоны лестниц, ступени стерты |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 9 к.1 по ул.Квартальной Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1960

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 50 %

- Год последнего капитального ремонта 2001

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2884

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 749,8 в.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 518,2 в.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 78,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 459,2 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 55% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Износ 50% |
| 3. Перегородки | Деревянные отштукатуренные | Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное , оштукатуренные | Износ 45% |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Износ 55% |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Износ 50% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Износ 45% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон , дверей, полов Стены обшиты, покрашены | Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Горячее вод. от дров. колонок квартиросъемщиков Канализац. Центральная Газ от емкости От ТЭЦ | Износ 50% |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Износ 55% |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 10 к.1, по  ул. Кирова  окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000024620

- Год постройки А-1935

- Степень износа по данным государственного технического учета 65% __

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта  1969

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2310 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 604,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 551,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 58,3  кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 361,0 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль повреждения забирки и верха столбов, повреждения досок забирки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 2-кантного бруса | Продуваемость и промерзание стен ,гниль и трещины стен, выпучивание стен |
| 3. Перегородки | Дощатые | Трещины, зыбкость |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Глубокие трещины, зыбкость, следы увлажнений |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Гниль мауэрлата и элементов стропильной системы ,протечки, отколы и трещины |
| 6. Полы | Деревянные | Прогибы и просадки, стирание досок в ходовых местах, уклоны |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Летние-створные,зимние- глухие Двери филенчатые | Переплеты и подоконная доска гнилые ,окна частично не открываются Обвязка полотен повреждена, поражение гнилью |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка стен и потолков, обшивка стен вагонкой, окраска окон и дверей. Обшит и окрашен | Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, трещины, местами отпадание штукатурки Повреждение досок обшивки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио и телефон от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление Водопровод от городской магистрали .в кв.№№ 3,4,5 Электроосвещение открытая проводка 220 в Газоснабжение от емкости Канализация от городской сети в кв №№3,4,5 | Перегрев печей, дымление, сдвиги и выпадение отдельных кирпичей, выпучивание стен Система электроснабжения находится в плохом состоянии |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты, трещины, зыбкость при ходьбе |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 10, по  ул. Кирова  окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000024610

- Год постройки А-1957

- Степень износа по данным государственного технического учета 62% __

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2760

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 797,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 724,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 80,1  кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 456,2 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков, гниль и разрушение забирки и столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Продуваемость и промерзание стен, гниль и трещины венцов, перекос оконных и дверных косяков |
| 3. Перегородки | Деревянные отштукатуренные | Трещины и зазоры в местах сопряжения со смежными конструкциями |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Зыбкость, трещины в перекрытии, следы увлажнений, прогиб перекрытия |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Замена шифера в 2005 году |
| 6. Полы | Деревянные | Стирание досок в ходовых местах, прогибы и просадки, уклон |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные – створные Двери филенчатые | Переплеты и подоконная доска поражены гнилью, переплеты расшатаны Полотна и коробки повреждены, имеются поражения гнилью |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка стен и потолков, масляная окраска окон и дверей Обшит и окрашен | Потемнение, загрязнение и отслоение окрасочного слоя, отделка лестничной клетки первого подъезда после пожара 1996 года утрачена |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио и телефон от городской сети Антенна общего Пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление Водопровод от городской магистрали в квартирах №1,3,4,5,6,9,10,12 Электроосвещение открытая проводка 220 в Газоснабжение от емкости Канализация от городской сети в квартирах №1,3,4,5,6,9,10,12 | Дымление, перегрев печей, трещины, выпадение кирпичей, выпучивание стенок Повреждение изоляции проводов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты, трещины на лестничных площадках и в ступенях, перила повреждены |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 12, по  ул. Кирова  Ломоносовскому р-ну  л/з 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1972

- Степень износа по данным государственного технического учета   __

- Степень физического износа 35%

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2826

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 760,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 524,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  78,5 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 471,0 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Износ 30% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 30% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отштукатуренные | Износ 35% |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Износ 45% |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные – створные Двери филенчатые | Износ 35% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит, окрашен Штукатурка потолков, перегородок. Окраска окон и дверей | Износ 35% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего Пользования | Износ 40% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление от котельной Печное отопление кирпичные плиты Водопровод от городской магистрали Электроосвещение открытая проводка 220 в Горячее водоснабжение с дровяной колонкой в кв. .№№ 3,9,5,11 Газоснабжение от емкости Канализация от городской сети | Износ 40% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 40% |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 2 по  ул. Кирова  окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000024540

- Год постройки А-1926

- Степень износа по данным государственного технического учета 66% __

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта  1956____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1998 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 450,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 450,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц _ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __  кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 293,0 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, гниль в забирке, гниль свай |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бревен Д=22см | Деформация стен, поражение гнилью, отклонения от вертикали, промерзание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные отштукатуренные | Трещины отклонения от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные отштукатуренные | Трещины в различных направлениях, заметный прогиб, следы протечек |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Шифер частично меняли в 2004г.,протечки просветы, ослабление креплений, гниль деревянных конструкций |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы, просадки, гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Летние- створные. зимние глухие Двери филенчатые | Гниль в рамах, .плохое открывание створок, стекла частично разбиты Расшатывание дверных коробок, коробки перекошены.повреждены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка стен и потолков, масляная окраска окон и дверей Обшит и окрашен | Трещины, отпадание штукатурки, местами массовые пятна Окраска полностью утрачена |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио и телефон от городской сети Антенна общего Пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление Электроосвещение открытая проводка 220 в Газоснабжение от емкости | Дымление ,глубокие трещины, выпучивание стен |
| 11. Крыльца | Деревянные | Крыльца частично новые, трещины, гниль лестниц |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 8 к.1, по  ул. Кирова  окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006893670

- Год постройки А-1932

- Степень износа по данным государственного технического учета 62% __

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1931 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 474,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 429,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 49,3  кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 284,0 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков, гниль свай |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Нарушение жесткости, гниль, искривление вертикальных линий стен |
| 3. Перегородки | Деревянные отштукатуренные | Повреждения, трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Трещины в различных направлениях, прогиб, следы протечек |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Летом 2006 года меняли кровлю с заменой деревянных конструкций |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки, гниль, уклон полов |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Летние створные, зимние глухие Двери филенчатые | Переплеты рассохлись, гниль Осадка полотен, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка стен и потолков, масляная окраска окон и дверей Обшит и окрашен | Массовые пятна, трещины в штукатурке, отслоения обоев, краски Незначительные повреждения |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио и телефон от городской сети Антенна общего Пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление центральное в кв. №№ 1,5 Отопление печное Водопровод от городской магистрали в квартирах №1,5,7 Электроосвещение открытая проводка 220 в Газоснабжение от емкости Канализация от городской сети в квартирах №1,5,7 | Дымление, глубокие трещины, выпучивания и отклонения стенок от вертикали Потеря эластичности изоляции проводки |
| 11 Лестницы и крыльца | Деревянные | Стертости, сколы ступеней |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом  № 1,  по ул. Кононова окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки

- Год постройки А-1961

- Степень износа по данным государственного технического учета   58%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  А-1966

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  А-2698

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 810,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 739,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 79,4 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 449,7 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен ,осадка отдельных участков здания. Повреждение гнилью, обрастание мхом, частичные разрушения затирки и столбов. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Неравномерные осадки, перекос косяков проемов, поражение гнилью древесины окладных и местами вышерасположенных венцов. |
| 3. Перегородки | Деревянные отштукатуренные | Штукатурка выкрошилась местами, отдельные доски покороблены и повреждены, нижние повреждены гнилью. |
| 4. Перекрытия | Деревянные утепленные | Трещины , следы протечек, перенасыщение засыпки влагой |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Отколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, покрашены | Прогибы и просадки, уклон, истертость в ходовых местах, гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двери филенчатые Окна двойные створные | Полное расшатывание дверных полотен и коробок, поражения гнилью, изломы. Поражение гнилью, перекос, неплотность притворов, древесина расслаивается, переплеты расшатаны. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит и окрашен. Побелка и штукатурка потолков и стен, оклейка обоев, окраска стен, окон и дверей. | Гниль, отставание от стен, трещины местами, частичная утеря окрасочного слоя. Трещины, выкрашивание, разрывы обоев. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | - Антенна общего пользования -Телефон от городской сети - Радио от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | - Отопление центральное Электроосвещение открытая проводка 220В - Газоснабжение от баллонов - Водопровод от городской сети - Канализация центральная | Капельные течи в местах вырезки запорной арматуры, коррозия, следы ремонта. Полная потеря эластичности изоляции проводов. Коррозия, следы ремонта. Неплотность соединений, следы ремонта. |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты, трещины вдоль волокон в досках на лестничной площадке и в ступенях, перила расшатаны, зыбкость. |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом  № 12 к.1 по ул. Кононова Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки

- Год постройки 1971

- Степень износа по данным государственного технического учета   48%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  1984

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1929

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 543,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 350,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц  3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 73,2 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 344,4 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, обрастание мхом нижней части цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Продуваемость и промерзание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Выпучивание перегородок |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Глубокие трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Трещины, щели, прогибы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Гниль в рамах, перекос дверных проемов |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок, м/окраска окон и дверей | Изношенность, загрязненность |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Телефон в кв.9 Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Открытая проводка Водопровод от городской сети Гор. Вод. от дров. колонок кв. №№1,6,9,10,3,4,7,12 Печное отопл. кирпич. оштукатур. Канализация центральная Газ от баллонов Отопление центральное от ТЭЦ | Значит. коррозия трубопроводов, наруш. теплоизоляц. труб |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Стертость ступеней, трещены. Перила расшатаны |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом  № 12  по ул. Кононова окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки

- Год постройки 1971

- Степень износа по данным государственного технического учета   56%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  1984

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1826

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 598,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 534,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц  3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 70,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 63,9 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 350,9 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Замена фундаментов в 2013г. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые, обшиты, окрашены | Выпучивание стен, прогибы, неравномерная осадка, перекос оконных и дверных косяков, гниль в стенах |
| 3. Перегородки | Деревянные | Выпучивание стен, прогибы, неравномерная осадка, перекос оконных и дверных косяков, гниль в стенах |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Трещины в местах сопряжения балок, частичная замена цокольного перекрытия в 2013 г |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Замена шифера на 100% в 2013г |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | Уклоны, трещины, щели, изношенность |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные, стеклопакеты Филенчатые | Нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается, переплеты расшатаны. Замена входных дверей в здание в 2013г. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Простая штукатурка, окраска, оклейка обоями | Изношенность, загрязненность |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | От водонагревателей Радио от городской сети Телефон имеется Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Открытая проводка Водопровод от городской сети Гор. Вод. от водонагревателей Канализация центральная Газ от баллонов Отопление центральное | Замена электропроводов в лестничных клетках в 2013г. Замена системы водоснабжения в 2013г. Замена системы водоотведения в 2013г. Следы ремонта, коррозия. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность в ходовых местах, крыльца выполнены вновь в 2013г. |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом  № 13  по ул. Кононова

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки

- Год постройки 1987

- Степень износа по данным государственного технического учета   19%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1535

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 415,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 257,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 36,1 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 255,8 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/б сваи | Мелкие дефекты цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса. | Незначит. осадка |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Незначит. дефекты, трещины |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Ослабление крепления, задувание |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Незначит. уклоны, трещены, щели |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Коробление |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок, м/окраска окон и дверей | Изношенность, загрязненность |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Телефон от АТС Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Открытая проводка Водопровод от городской сети Канализация центральная Газ от емкости Отопление центральное от ТЭЦ | Ржавчина, незначит. течи |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом  № 5,  по ул. Кононова Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки

- Год постройки А-1961

- Степень износа по данным государственного технического учета   55%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  А-1967

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  А-2924

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 729,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 513,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 79,8 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 449,8 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение гнилью, обрастание мхом нижней части цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Деформация стен |
| 3. Перегородки | Деревянные отштукатуренные | Выпучивание перегородок |
| 4. Перекрытия | Деревянные утепленные | Трещины , сильные протечки |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам | Отколы и трещины, протечки. |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы и просадки, стертость |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные створные Двери филенчатые | Поражение гнилью, перекос окон и дверей |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Побелка и штукатурка потолков и стен, окраска окон и дверей. Обшит и окрашен. | Корабление обшивки, наличники отвалились Провисание штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | - Антенна общего пользования - Радио от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | - Отопление центральное от ТЭЦ Электроосвещение открытая проводка 220В - Газоснабжение от баллонов - Водопровод от городской сети - Канализация центральная Печное отопление, плиты кирпичн. оштукатур. Гор. водоснабж. от дров. колонок | Печи дымят, сдвиг и выпадение кирпичей. Коррозия труб |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты, гниль, перекос |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом  № 6,  по ул. Кононова окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00:0000:11:401:001:100954190

- Год постройки А-1963

- Степень износа по данным государственного технического учета   53%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  А-1950

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 579,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 516,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц  3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 69,2 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 341,5 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Частично заменены на городки, просадка, неровности |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые (обшиты, окрашены) | Гниль, выпучивание, неровности |
| 3. Перегородки | Деревянные отштукатуренные | Отпадание штукатурки, трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные утепленные | Трещины ,прогиб, нависание, следы протечек |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Ослабление крепления, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, покрашены | Сильные уклоны, щели, трещины, изношенность, выборочно отремонтированы. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двери простые Окна двойные створные | Дверные коробки местами повреждены или поражены гнилью, наличники местами утрачены, обвязка полотен повреждена Нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается, переплеты расшатаны. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Простая штукатурка, окраска, побелка, поклейка обоями . | Изношенность, загрязненность |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | - Антенна общего пользования -Телефон от городской сети - Радио от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | - Отопление печное - Электроосвещение открытая проводка 220В - Газоснабжение от емкостей - Водопровод от городской сети - Канализация центральная | Задымление, печи выборочно отремонтированы Износ изоляции, провисание проводов Ржавчина, следы ремонтов, механическое повреждение труб |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | Трещины, щели, изношенность в ходовых местах |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 312, корп.2 по пр. Ленинградский

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки 29:22:00 00 00 :0000:11:401:002:000028330

- Год постройки  А-1939

- Степень износа по данным государственного технического учета   72%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  А-1970

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу АКТ №51 от 26.09.2008г.

- Количество этажей 1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  кв.1,2,3,4 АКТ №51 от 26.09.2008г.

- Строительный объем _А-507

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 122,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 111,6кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц _ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 168,6 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянный | Поражение гнилью, жучком, разрушение фундамента |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Каркасно-засыпные | Массовое отпадание штукартурки, гниль в древесине, выпучивание обшивки. Значительное повреждение каркаса, перекос стен, оконных и дверных косяков |
| 3. Перегородки | Деревянные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Заметный прогиб, поражение гнилью |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Отколы, трещины, протечки, гниль элементов стропильной системы |
| 6. Полы | Деревянные отепленные | Стирание досок в ходовых местах, прогибы, просадка, поражение гнилью |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные летние — створные, зимние глухие Дверные филенчатые | Оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью поражены гнилью. Все сопряжения нарушены. Створки не открываются или выпадаютю. Дверные коробки перекошены, повреждены и поражены гнилью, полное расшатывание полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит, окрашен Стены оклеяны обоями, потолок — штукатурка, окрашена; пол - окрашен | Отшелушивание, отпадание окрасочного слоя. Массовые пятна, отслоение, вздутие и отпадание окрасочного со шпаклевкой. Выгорание и отставание обоев, трещины и разрывы. Отслоение штукатурного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телефон от городской сети - антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | - отопление печное электроосвещение открытая проводка 220В Газоснабжение от баллонов | Сильное выпучивание и отклонение стенок от вертикали. Наружная кладка имеет глубокие трещины, сдвиги и выпадение отдельных кирпичей. По кв.5 печь разрушена |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 312, корп.1 по пр. Ленинградский

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки ______

- Год постройки 1937

- Степень износа по данным государственного технического учета  65%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  1966

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

- Количество этажей 1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   ____

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ____

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  ______

- Строительный объем _276

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 79,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)79,0кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ___ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ____шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ____ кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 123,6 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Стулья поражены гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Венцы сильно повреждены и загнили. |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные , оштукатуренные | Глубокие продольные трещины , следы протечек |
| 5. Крыша | шиферная | Протечки, задувание воды и снега |
| 6. Полы | деревянные отепленные, окрашенные | Сильная просадка, изношенность досок, поражены гнилью |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные на 50% створные Дверные филенчатые | Створки не открываются, выпадают подоконные доски поражены гнилью, коробки поражены гнилью |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит без окраски штукатурка ,окраска потолоков, окон, дверей | Протечки, отслоение штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | радио от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | отопление печное кирпичные оштукатуренные электроосвещение открытая проводка 220В -газоснабжение от баллонов | Дымление, приборы местами утратились, наружная кладка имеет глубокие трещины |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости , трещины, гниль |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 312 по пр. Ленинградский

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки _____

- Год постройки  1937

- Степень износа по данным государственного технического учета   65%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  1966

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей 1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 3

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _____

- Строительный объем _522

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 136,8кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 136,8кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ____ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 190,5м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Искривление горизонтальных линий стен, поражение гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Венцы сильно повреждены и загнили |
| 3. Перегородки | Деревянные | Значительное отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Глубокие продольные трещины вдоль балок на потолке, диагональные трещины |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам | Гниль деревянных конструкций, отколы, трещины |
| 6. Полы | дощатые отепленные, окрашенные | Просадки, изношенность, местами гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна летние — створные, зимние глухие Дверные филенчатые | Створки не открываются переплеты расшатаны, обвязка дверного полотна повреждена, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит, окрашен штукатурка потолков, маслянная окраска окон и дверей | Коробление обшивки, в штукатурке трещины, пятна, протечки. Вздутие окрасочного слоя, отслоение |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телефон от городской сети - антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | - отопление печное кирпичные оштукатуренные электроосвещение открытая проводка 220В Газоснабжение от баллонов | В штукатурке печей глубокие трещины, дымление, выпадение кирпичей потеря эластичности |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость, осадка |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 313 по пр. Ленинградский

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки 29:22:00 00 00 :0000:11:401:001:006890680

- Год постройки  А-1961

- Степень износа по данным государственного технического учета   61%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  А-1967

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _______

- Строительный объем _А-2505

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 796,2 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 725,5кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 70,7 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 536,1 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Икривление горизонтальной линии стен, поражение цоколя и свай гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Поражение венцов гнилью и трещинами, следы сырости, выпучивание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленные | Прогиьбание, засыпка слежалась, следы увлажнения, трещины в балках |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки, ослабление креплений листов, гниль деревянных констукций |
| 6. Полы | Деревянные | Поражение гнилью, прогибы, просадки, щели |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные створные Дверные филенчатые | Гниль, не плотно закрываются, трещины стекол, частично отсутствует остекление, полотна повреждены, неплотный притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка, окраска, оклейка обоями | Отслоение, вздутие, выгорание, загрязнение |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телефон от городской сети - антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное, кирпичное -электроосвещение открытая проводка 220В Водопровод от городской сети Канализация центальная Газоснабжение от баллонов | Трещины в штукатурке, дымление, повреждение приборов Потеря эластичности электропроводки Замена верхней разводки по чердаку в 2007 г. |
| 11. Крыльца | Деревянные | Трещины в ступенях, стертость, гниль |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 314, корп.1 по пр. Ленинградский

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки ______

- Год постройки 1929

- Степень износа по данным государственного технического учета  70%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  1940__

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 25

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _2______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  АКТ № 52 от 26.09.2008г._

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  37 жилых комнат АКТ № 52 от 26.09.2008г._

- Строительный объем _3699

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 706,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 662,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _43,7___ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _72,1__ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  73,8 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 555,2 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Под домом вода, цоколь сгнил. Искривление горизонтальных линий стен, фундамент утрачен дом стоит на нижних венцах |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Венцы сильно повреждены и загнили.Значительн. Коробление обшивки |
| 3. Перегородки | Деревянные | Значительное отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные , оштукатуренные | Глубокие продольные трещины в доль балок |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Массовое разрушение кровли, разрыв коньковых плит, протечки |
| 6. Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Сильная просадка, изношенность, частые уклоны |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна летние створные зимние - глухие Дверные филенчатые | Все сопряжения нарушены гнилью полное расстройство дверных полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит, окрашен штукатурка потолоков, маслянная окраска окон, дверей | В штукатурке глубокие трещины, мааовое отслоение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | отопление печное электроосвещение открытая проводка 220В | Наружная кладка имеет глубокие трещины, опасны при топке ( перегрев) эл. проводка плохая |
| 11. Крыльца | Деревянные | Разрушение врубок, гниль, осадка крылец |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 321, корп.1 по пр. Ленинградский

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки 29:22:00 00 00 :0000:11:401:001:006896330

- Год постройки  А-1959

- Степень износа по данным государственного технического учета   66%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  __

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

- Строительный объем _А-2697

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 794,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 721,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  73,8 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 597,1 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания. Повреждение гнилью, частичное разрушение забирки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Полное нарушение жесткости сруба, деформация стен, образование трещин, поражение гнилью, выпучивание, продуваемость, щели |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Глубокие трещины в перекрытии, заметный прогиб, уклоны, провисание, гниль, следы протечек |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Массовое разрушение кровли, сколы, трещины, протечки, просветы |
| 6. Полы | Дощатые утепленные, с масляной окраской | Поражение гнилью и жучком досок, прогибы, просадки, разрушение пола, щели, трещины, уклоны |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные створные Дверные филенчатые | Оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью поражены гнилью, коробление, трещины, щели. Полное расшатывание дверных полотен и коробок (колод), массовые поражения гнилью, осадка дверных полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит, окрашен Стены оклеяны обоями, потолок окрашен; пол окрашен | Коробление досок обшивки, шелушение окрасочного слоя, выгорание, отставание обоев, трещины и разрывы, сколы штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телефон от городской сети - антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | отопление печное Водопровод от городской сети электроосвещение открытая проводка 220В Канализация центральная | Сильное выпучивание и отклонение стенок от вертикали, наружная кладка имеет глубокие трещины, сдвиги и выпадение отдельных кирпичей, вертикальные и горизональные разделки местами разрушились, топливник разрушен, приборы местами отсутствуют Выход из строя запорной арматуры, большое количество хомутов, следы замены отдельными местами трубопроводов, большая коррозия элементов системы Повреждение приборов следы ремонтов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Трещины, щели, гниль и прогибы, зыбкость при ходьбе |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 359 по пр. Ленинградский

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки _____

- Год постройки  1961

- Степень износа по данным государственного технического учета  31%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  1988

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _____

- Строительный объем _1217

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 320,8кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 320,8кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц _1___ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _32,2__ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 209,8м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сваи деревянные , нарощены в 1988г. | Искривление горизонтальных линий цоколя, коробление отдельных досок |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса заводской заготовки | Промерзание, следы увлажнения, плесень, неравномерная осадка |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | Отслоение штукатурки трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Усадочные трещины, отслоение штукатурки ,следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Ослабление крепление отдельных листов к обрешетке |
| 6. Полы | дощатые отепленные, окрашенные | Стирание досок в ходовых местах, щели между досками |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные створные, Дверные филенчатые | Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит, окрашен штукатурка стен , потолков, маслянная окраска окон и дверей оклейка стен обоями | Отставание обшивки от стен, шелушение краски,трешины, отслоение покрывочного слоя, плесень на потолке и стенах |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телефон от городской сети - антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | - отопление печное кирпичные оштукатуренные электроосвещение открытая проводка 220В Газоснабжение от баллонов водопровод от городской сети канализация - центральная | В штукатурке печей трещины, Поражение коррозией трубопроводов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Трещины сколы ступеней |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 361по пр. Ленинградский

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ____

- Год постройки 1962

- Степень износа по данным государственного технического учета   67%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  ______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ___да____

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем _2542

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _798,5кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _725,6кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ____2__________ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 80,2 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 589,7 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, осадка здания,поражение гнилью, разрушение забирки, обрастание мхом |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки Д=23 | Промерзание стен, повреждение венцов гнилью и трещинами, перекос оконных и дверных косяков, неравном. Осадка, плесень внутри здания |
| 3. Перегородки | Деревянные , оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное утепленное оштукатурены | Следы протечек, трещины на потолке, заметный пргиб, поражение гнилью |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы и трещины, протечки , поражение гнилью деревянных констр. ослабл. крепл. листов к обрешетке |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, окрашены | Прогибы и просадки, поражение гнилью, стирание досок в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные створные Дверные филенчатые | Поражение гнилью, древисина расслаиваеся, створки не открываются. Дверные полотна осели, дверные коробки перекошены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит, окрашен. Штукатурка потолков, стен, окраска окон, дверей, оклейка стен обоями | Отслоение окрасочного слоя.Трещины в штукатурке, следы от протечек,потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телефон от городского кабеля |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное,кирпичные оштукат. печи -электроосвещение открытая проводка 220В | Дымление, часть печей не в рабочем состоянии |
| 11. Крыльца | деревянные | Ступени стерты, перила расшатаны, повреждение перил |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 367 по пр. Ленинградский

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ____

- Год постройки  А- 1961

- Степень износа по данным государственного технического учета   66%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  ______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _АКТ № 188 от 25.10.2012г.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 АКТ № 188 от 25.10.2012г._________

- Строительный объем _2594

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _795,3кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _722кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ____2__________ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 80,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 536,3м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, осадка здания,поражение гнилью, разрушение забирки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание стен, продувание, промерзание стен, сырость, гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные , оштукатуренные | Трещины в местах сопряжения со стенами |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленные оштукатурены | Протечки, гниль в балках, провисание штукатурки, трещины в штукатурке |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Протечки, просветы, отколы, гниль деревянных конструкций |
| 6. Полы | Деревянные | Поражение гнилью, прогибы, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные створные Дверные филенчатые | Переплеты, коробка, подоконная доска поражены гнилью, створки не откываются, дверные коробки перекошены, наличники повреждены, расшатывание дверных полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукартурка, оклейка обоями, потолки побелены | Штукатурка лестничных клеток нарушена |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телефон от городского кабеля |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное -электроосвещение открытая проводка 220В | - Выпадение кирпичей, дымление, трещины вкладки - Потеря эластичности, требуется замена |
| 11. Крыльца | деревянные | Ступени стерты, трещины, прогибы |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом №  369 корп.1 по пр. Ленинградский

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки ____

- Год постройки  1963

- Степень износа по данным государственного технического учета   50%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  1977

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир __8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1182

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 332,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _332,8кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ____1________ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 29,8кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 256,8м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Трещины и выпучивание досок цоколя, искривление горизонтальной линии цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен и прогибы перекос дверных и оконных проемов |
| 3. Перегородки | Деревянные | трещины в венцах |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленные оштукатурены | Диагональные трещины на потолке, следы протечек, трещины в местах сопряжения со стенами |
| 5. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Протечки и просветы в отдельных местах |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашены | Повреждение отдельных досок , стертость досок в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные створные Дверные филенчатые | Оконные переплеты рассохлись, местами дверные полотна осели; имеют неплотный притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит и окрашен. Штукатурка потолков, м/ окраска окон, дверей | Отставание обшивки, отслоение, вздутие и отпадание окрасочного слоя, в штукатурке трещины, потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телефон от городского кабеля антена общего пользования- |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление кирпичное оштукатуренное -электроосвещение открытая проводка 220В - гасоснабжение от балонов | Дымление, в штукатурке глубокие трещины, выпадание кирпичей Потеря эластичности проводки |
| 11. Крыльца | деревянные | Осадка крылец, стертость ступеней |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом №  384 корп.1 по пр. Ленинградский

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки ____

- Год постройки  1965

- Степень износа по данным государственного технического учета   65%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  ______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир __8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   :АКТ № 190 от 25.10.2012г.

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1155

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _358,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _331,6кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ____1________ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 29,2кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 283,0м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Коробление досок.Неравномерная осадка , гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Поражение гнилью венцов стен, деформация стен |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленные оштукатурены | Отпадание штукатурки, диагональные трешины на потолке, |
| 5. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашены | Прогибы, просадка, гниль в досках пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные створные Дверные филенчатые | Гниль в элементах оконных идверных блоков, гниль в дверных полотнах |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Фасады оштукатурены. Штукатурка стен, потолков, оклейка стен обоями, м/ окраска окон, дверей | Загрязнение, протечки, разрывы |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Ванны с дровянными колонками в кв. 4, 6 -канализация - центральная -радио от городской сети -телефон от городского кабеля антена общего пользования- |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление от ТЭЦ.-кухонные поиты-кирпичные -Водопровод от городской магистрали -электроосвещение открытая проводка 220В - гасоснабжение от балонов | В штукатурке глубокие трещины, выпадение кирпичей.Дымление. -износ изоляции, потеря эластичности |
| 11. Крыльца | деревянные | Гниль в крыльцах, уклоны лестниц |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом №  369 по пр. Ленинградский

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки ____

- Год постройки  А- 1962

- Степень износа по данным государственного технического учета   67%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  ______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир __10

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем _2556

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _780,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _599,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ____2__________ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 35,9кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 601,6м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, гниль, обрастание мхом |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | Выпучивание стен, гниль бревен |
| 3. Перегородки | Деревянные отепленные, оштукатуренные | Провисание трещины, отпад. Штукатурки, следы сырых пятен |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленные оштукатурены | Глубокие трещины в перекрытии, наличие временных креплений в отдельных местах, массовое отпадание штукатурки, провис перекрытия |
| 5. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Протечки, просветы, околы и трещины |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашены | Перекос ,просадка, гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные створные Дверные филенчатые | Гниль в подоконной доске, рамах, осутствие остекленияПерекос дверных коробок |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит, окрашен,Штукатурка потолков, окраска окон, дверей | Шелушение окрасочного слоя, коробление обшивки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телефон от городского кабеля - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное,кирпичные оштукат. печи -электроосвещение открытая проводка 220В | Трещины, выпадение кирпичей.Дымление,состояние плохое, частичный ремонт дымовых труб -износ изоляции, тр-ся полная замена проводки |
| 11. Крыльца | деревянные | Стертость ступеней перила расшатаны |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 371по пр. Ленинградский

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ____

- Год постройки 1958

- Степень износа по данным государственного технического учета   60%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  ______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _____

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем _2042

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _484,2кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _484,2кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ____2__________ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)59,3кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 493,4м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Оседание отдельных участков, неравномерная осадка здания, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки обшит окрашен | Прогибы, неравномерная осадка, перекос оконных и дверных проемов, местами гниль |
| 3. Перегородки | досчатые , оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленные, оштукатурены | Трещины, массовое отпадание штукатурки, сырые пятна |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы, задувание снега, воды |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, м/окраска | Им-ся местами осадка, гниль в черном полу |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные створные Дверные филенчатые | Им-ся перекос рам, полотен. Местами гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит, окрашен. Штукатурка потолков, стен, окраска окон, дверей | Диоганальные трещины на потолке окраска местами отсутствует |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телефон от городского кабеля - антена ощего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное,кирпичные оштукат. печи -электроосвещение открытая проводка 220В | Им-ся дымление из-за завалов выполнялся текущий ремонт печей |
| 11. Крыльца | деревянные | Ступени стерты |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом №  373 по пр. Ленинградский

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00:0000:11:401:001:100431880____

- Год постройки  А- 1956

- Степень износа по данным государственного технического учета   65%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  ______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем _А-2024

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _484,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _484,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ____2__________ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 25,9 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 561,м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение забирки гнилью, обрастание мхом нижней части цоколя, коробление отстование досок, повреждение верхней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | Деформация стен, повреждение венцов гнилью и трещинами |
| 3. Перегородки | Деревянные , оштукатуренные | Выпучивание стен и прогибы, неравномерная осадка, перкос дверных и оконных косяков, поражение гнилью, осадка углов. |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленные оштукатурены | Глубокие трещины в перекрытии, наличие временных креплений в отдельных местах, массовое отпадание штукатурки, провис перекрытия |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Массовое разрушение кровли, большое количество заплат, обрастание кровли мхом,массовые трещины и отставание |
| 6. Полы | Дощатые | поражение гнильюи жучком досок ,прогибы, просадки, разрушение пола. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные створные Дверные филенчатые | Нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается, переплеты расшатаны. Дверные корбки местами повреждены или поражены гнилью; наличникм местами утрачены, обвязка полотен повреждена. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка простая окраска и оклейка обоями | Выгорание, загрязнение, отставание от основания трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телефон от городского кабеля -телевидение от гордской сетьи |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное,кирпичные оштукат. печи -электроосвещение открытая проводка 220В | Трещины, выпадение кирпичей.Дымление,состояние плохое -износ изоляции, тр-ся полная замена проводки |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины, щели, изношенность |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 379 по пр. Ленинградский

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ____

- Год постройки  1954

- Степень износа по данным государственного технического учета   65%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  ______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _______

- Строительный объем _2117

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _487,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _487,7кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ____2__________ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 57,9 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 547,3 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Имеется мох в цоколе, искривление горизонтальной линии стен, осадка, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки, обшит, окрашен | Выпуклость стен, образование трещин, гниль в нижних венцах и под окнами |
| 3. Перегородки | Дощатые отепленные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленные оштукатурены | Засыпка слежалась, трещины в штукатурке, диагональные, продольные трещины |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Течи, коробление деревянных конструкций, отколы, трещины |
| 6. Полы | Дощатые отепленные, м/окраска | Просадка, щели, местами гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные створные Дверные филенчатые | Коробление рам, полотен, полотны осели, створки выпадают, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит окрашен, штукатурка потолков, перегородок, масляная окраска окон, дверей | Отслоение штукатурного слоя, окраска местами отсутствует, вздутие окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телефон от городской сети - антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное, кирпичное, оштукатуренное -электроосвещение открытая проводка 220В | Осадка печей и печных приборов, приборы расшатаны, значительная осадка |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертости ступеней, шатаются, гниль |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом №  369 корп.2 по пр. Ленинградский

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки ____

- Год постройки  1963

- Степень износа по данным государственного технического учета   45%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  ______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир __8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1182

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _329,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _329,6кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ____1________ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 29,3кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 262,3м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка здания, трещины и выпучивание обшивки цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Выпучивание, отклонение стен, прогибы, перекос оконных и дверных косяков |
| 3. Перегородки | Деревянные отепленные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленные оштукатурены | Трешины на потолке, следы мокрых пятен |
| 5. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Протечки, просветы в отдельных местах |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашены | Стертость досок в ходовых местах, повреждение досок в отдельных местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные створные Дверные филенчатые | Оконные переплеты рассохлись, дверные полотна осели имеют неплотный притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит, окрашен, штукатурка потолков, окраска окон, дверей | В штукатурке трещины, потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телефон от городского кабеля - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное,кирпичные оштукат. печи -электроосвещение открытая проводка 220В - гасоснабжение от балонов | В штукатурке глубокие трещины, выпадение кирпичей.Дымление. -износ изоляции, потеря эластичности |
| 11. Крыльца | деревянные | Стертость ступеней , осадка крылец |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 389 корп.2 по пр. Ленинградский

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ____

- Год постройки 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета   72%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  ______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир _2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем _326

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _96,4кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _96,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ______________ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _131,2 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в фундаменте, искривление горизонтальных линий, просадка, сырость |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводского изготовления обшит и окрашен | Выпучивсание, деформация, гниль, сырость |
| 3. Перегородки | Деревянные | Трещины в местах сопряжений с конструкциями |
| 4. Перекрытия | Деревянныеотепленные обито ДВП | Гниль вместах заделки балок, прогиб, провисы потолков |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Ослабление крепления, разломы, трещины, провис, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | Щели, сгниль черного пола, уклоны, изношенность |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные створные Дверные филенчатые | Коробление, гниль, перекос Неплотный притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит, окрашен. Обит ДВП, окраска, оклейка, масляная окраска | Потемнение окрасочного слоя, изношенность |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное частично -электроосвещение открытая проводка 220В -газ от баллонов -Центральное отопление от квартальной котельной | потеря эластичности электропроводки следы ремонта, ржавчина |
| 11. Крыльца | деревянные | Гниль, просадка |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 389 по пр. Ленинградский

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ____

- Год постройки  1966

- Степень износа по данным государственного технического учета   55%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  ______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _______

- Строительный объем _1155

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _367,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _341,7кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ____1__________ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 30,8 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 210,0м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, отставание досок, повреждение верхней части столбов, выпучивание свай, гниль, сырость |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса (обшит, окрашен) | Подгнивание, промерзание углов, выпучивание, осадка, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленные оштукатурены | Прогибы балок, развивающиеся деформации, следы сильных протечек |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, ослабление креплений, просветы |
| 6. Полы | Деревянные утепленные | Уклоны, трещины, выпучивание, выперание досок пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные створные Дверные филенчатые | Корабление, подгнивание, отшелушивание окрасочного слоя |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит окрашен, штукатурка потолков, стены оклеяны обоями, масляная окраска окон, дверей | Ошелушивание окрасочного слоя, отставание обоев |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телефон от АТС - антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление от ТЭЦ, - Водопровод от городской сети -электроосвещение открытая проводка 220В -газоснабжение от емкости - Канализация центральная | Следы ремонта, капельные течи Следы ремонта, капельные течи Износ изоляции следы ремонтов |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Изношенность, стертость в ходовых местах |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 1, по пр. Ленинградский 1 переулок

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00 :0000:11:401:001:006908540

- Год постройки А-1951

- Степень износа по данным государственного технического учета   32%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  А-1991

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир _4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем _А-883

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _208,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _208,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ______________ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _321,6 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 29:22:00 00 00:0000

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Искривление горизонтальной линии цоколя, коробление повреждение отдельных досок забирки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые, обшит и окрашен | Трещины в древесины, увлажнение и гниль нижних венцов |
| 3. Перегородки | Деревянные | Трещины в местах сопряжений с конструкциями |
| 4. Перекрытия | Деревянныеотепленные оштукатуренные | Трещины в штукатурке. |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Ппротечки, сколы и трещины листов |
| 6. Полы | Дощатые | Щели, стертости в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные створные Дверные филенчатые | Рассохлись. Неплотный притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Сухая штукатурка, побелка, масляная окраска | Потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное -электроосвещение открытая проводка 220В -газ от баллонов | -трещины в кладке, проводятся поддерживающие ремонты - потеря эластичности электропроводки |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины и сколы в ступенях |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 10, по пр. Ленинградский 1 переулок

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  _______

- Год постройки 1951

- Степень износа по данным государственного технического учета   68%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  ____________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир _2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем _314

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _84,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _84,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ______________ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _133,4 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Искривление горизонтальной линии осадка отдельных участков, гниль забирки. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Деформация стен, гниль и трещины венцов |
| 3. Перегородки | Дочатые оштукатуренные | Выпучивание, трещины, корабление досок |
| 4. Перекрытия | Деревянные утепленные оштукатуренные | Глубокие трещины, гниль балок в местах сопряжения со стенами. |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Провисание, отсутсвие отдельных листов, гниль древесины, элементов стропильной системы |
| 6. Полы | Дощатые отепленные окрашенные | Проогибы, просадки, сгнивание досок в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | летние — стровные, зимние — глухие филенчатые | Гниль рам в сопряжении наружных нижних брусков, переплетов, порожение гнилью, полное рассыхание |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | обшит окрашен, штукатурка потолков перегородок, масляная окраска окон, дверей | Потемнение, загрязнение окрасочного слоя. Выпучивание, отпадение штукатурки, трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное оштукатуренное -электроосвещение открытая проводка 220В -радио от сети | -выпучивание и отклонение стенок от вертикали, трещины, выпадение отдельных кирпичей - потеря эластичности электропроводки |
| 11. Крыльца | деревянные | Гниль, зыбкость при ходьбе |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 6, по пр. Ленинградский 1 переулок

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  _______

- Год постройки А-1951

- Степень износа по данным государственного технического учета   67%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  А-1965

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир _2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем _А-330

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _84,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _84,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ______________ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _126,4 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Искривление горизонтальной линиистен осадка отдельных участков, частичное разрушение забирки. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Выпучивание стен, неравномерная осадка, перекос дверных и оконных косяков, поражение гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные утепленные | Поражение гнилью, расслоение древесины, прогиб балок |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Обрастание мхом, отколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке. |
| 6. Полы | Дощатые | Проогибы, просадки, поражение гнилью, стирание досок в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | летние — створные, зимние — глухие филенчатые | Гоконные переплеты рассохлись, часть приборов повреждена, поражение гнилью. Дверные полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка и простая окраска и оклейка стен обоями | Отслоение штукатурного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное -электроосвещение открытая проводка 220В -радио от сети | -выпадение кирпичей из топки, отклонение от вертикали |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины, изломы, гниль |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 9, по пр. Ленинградский 1 переулок

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  _______

- Год постройки 1971

- Степень износа по данным государственного технического учета   59%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  ____________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу №б/н от 19.06.2009 г.

- Количество этажей _2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир _12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем _1979

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _590,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _526,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 71,1 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _533,3 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Ремонт в 2013 г. деревянных свай, икривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков зданий |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | Искривление горизонтальной линии фасада, следы увлажнения и гниль венцов. |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Трещины, отпадение штукатурки |
| 5. Крыша | Ондулинования по деревянным конструкциям | Ремонт в 2013 г., замена кровельного покрытия |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашенные | Трещины, уклон, стертости в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна - двойные створные, стеклопакеты Двери из стройплиты | Трещины, повреждения гнилью, перекос, стертости. Коробки местами повреждены или поражены гнилью, перекос, неплотность притвора. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка и побелка стен, потолков, оклейка обоями и окраска стен, окраска окон и дверей Общит окрашен | Отпадание штукатурки, трещины. Гниль, отставание от стен, трещины местами, отсутствие отдельных досок, частичная утрата окрасочного слоя. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телевидение Антенна общего пользования | - следы ремонта |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное -электроосвещение открытая проводка 220В | -трещины, выкрашивание, следы протечек, коррозия элементов печей - полная потеря эластичности, изоляции проводов, повреждение магистральных внутриквартирных сетей и приборов, следы ремонта. Коррозия. |
| 11. Крыльца | деревянные | Ремонт крылей в 2013 г. Уклон крылец. Ступени стерты, трещины вдоль волокон в досках на лестничной площадке и в ступенях перила расшатаны. |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 5, по 2-й Ленинградский переулок

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000030230

- Год постройки А-1953

- Степень износа по данным государственного технического учета  69%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта А-1964

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир _4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем _А-797

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _201,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _201,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 0 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _276,8 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Сваи сгнили и устратили свою несущую способность, осадка здания |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Значительная деформация стен, зазоры, гниль, трещины, перекос проемов |
| 3. Перегородки | Деревянные | Выпучивание, трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Трещины , прогибы |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Следы протечек и отколы шифера, зарастание мхом |
| 6. Полы | Дощатые отепленные окрашенные | Сильная просадка, прогиб, поражение гнилью, разрушение пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна — двойные створные Двери филенчатые | Перекос коробок, гниль, древесина расслаивается. Перекос коробок, расшатывание, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка стен и потолков, м/окраска окон и дверей, оклейка стен обоями. Общит окрашен | Трещины, отпадание штукатурки, отслоение окрасочного слоя. Потемнение и шелушение окрасочного слоя, гниль |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное -электроосвещение открытая проводка 220В | -Дымление, выпадение кирпичей, трещины, отп адание штукатурки - износ проводки |
| 11. Крыльца | Деревянные | Гниль, отколы, просадка, изношенность |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 7, по 2-й Ленинградский переулок

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000030250

- Год постройки А-1953

- Степень износа по данным государственного технического учета  67%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта А-1964

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир _4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем _А-794

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _201,2,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _201,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 0 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _278,3 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражены гнилью, искривление горизонтальной линии цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Деформация стен, поражение гнилью, зазоры, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные | Выпучивание, трещины, зазоры |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Протечи, трещины штукатурки, прогибы |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Следы протечек и отколы, трещины, гниль. В 1980-х г.г. замена шифера |
| 6. Полы | Дощатые отепленные окрашенные | Просадка, гниль, отломы досок, изношенность |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна — двойные створные Двери филенчатые | Перекос, гниль, перекос коробок, расшатанность переплетов. Перекос, гниль, расшатанность |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка стен и потолков, м/окраска окон и дверей, оклейка стен обоями. Общит окрашен | Трещины в штукатурке, отслоение окрасочного слоя. Потемнение и шелушение окрасочного слоя, гниль досок |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное -электроосвещение открытая проводка 220В | -Дымление печей, трещины, значительное отпадение штукатурки -износ проводки |
| 11. Крыльца | Деревянные | Гниль, стертость, просадка |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 8, по 2-й Ленинградский переулок

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  _____

- Год постройки 1953

- Степень износа по данным государственного технического учета  66%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир _4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 795

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _205,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _205,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 0 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _270,5 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Оседание отдельных участков здания, поражение гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Повреждение венцов гнилью, выпучивания и прогибы |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Глубокие трещины перекрытий, прогиб балок |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | протечки и отколы, прогиб кровли. |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашенные | Прогибы, просадки, четный пол сгнил |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна — двойные створные Двери филенчатые | Переплеты, подоконная доска поражены гнилью. Расстройство дверных полотен |
| .8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка стен и потолков, м/окраска окон и дверей. Общит окрашен | Отслоение окрасочного слоя, отслоение штукатурного слоя. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное кирпичное, оштукатуренное -электроосвещение открытая проводка 220В | -выпучивание стенок, отклонение от вертикали -износ проводки |
| 11. Крыльца | Деревянные | Крыльца осели, сгнили |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 9, по 2-й Ленинградский переулок

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  _______

- Год постройки 1951

- Степень износа по данным государственного технического учета   87%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  1965

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир _2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем _315

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _85 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _85 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 0 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _126,1 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Неравномерная осадка, коробление досок, мелкие повреждение верхней части фундамента |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Неравномерная осадка, трещины в венцах, местами гниль |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | Перекос дверных косяков, трещины в штукатурке |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Трещины на потолке, следы увлажнений |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Деревянная обрешетка гнилая, протечки, ослабление креплений листов |
| 6. Полы | Дощатые отепленные окрашенные | Стирание досок в ходовых местах, просадки отдельных досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна — летние створные, зимние глухие Двери филенчатые | Переплеты расшатаны, древесина расслаивающаяся, гниль. Дверные коробки перекосило. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукарурка потолков, м/окраска окон и дверей | Штукатурка в трещинах, отслоение обоев и окрасочного слоя, пятна |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телевидение Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное, кирпичное, оштукатуренное -электроосвещение открытая проводка 220В | -трещины, дымление, местами выпучивание стенок |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость, щели, общая изношенность |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 335 по пр..Ленинградский окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1958

- Степень износа по данным государственного технического учета 66%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта 2005

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу акт  №242 от 21.07.2015

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2846

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 804,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 732,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 77,0 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 459,0 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линии стен, осадка отдельных участков здания, .поражения гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Продуваемость, промерзание и плесень, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное оштукатуренные | Зыбкость, трещины, следы увлажнений |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Гниль мауэрлата, стропильной системы, протечки, отколы, трещины |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Черные полы разрушены, прогибы, просадки, стирание досок в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Переплеты, коробки, подоконная доска поражены гнилью полное расшатывание полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей. Стены обшиты, окрашены. | Повреждение штукатурного слоя, вздутие Отпадение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Телефон от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление. Кирпичные, оштукатуренные. Водопровод от городской магистрали. Проводка открытая 220 в. Канализация центральная | Выпучивания и отклонения от вертикали стенок печей, сдвиги и выпадение отдель- ных кирпичеи, новая в 2004г. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Ступени стерты, зыбкость при ходьбе, крыльца разрушены |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 384 к.2 по пр..Ленинградский окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1967

- Степень износа по данным государственного технического учета 63%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу да

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1142

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 367,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 341,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 28,2 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 209,5 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Коробление досок цоколя, неравномерная осадка, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Поражение гнилью венцов стен, деформация стен. |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатур. |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное оштукатуренные | Провисание штукатурки, диагональные трещины. |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечка |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Прогибы, просадки, гниль в досках пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Гниль в элементах окон, створки выпадают. Перекос дверных коробок, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей. Стены оклеены обоями Стены оштукатурены | Трещины в штукатурке. Разрывы обоев, загрязнения, протечки. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Телефон от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центр. отопл. от заводской котельной. Кух. плиты-кирпичные. Водопровод от городской магистрали. Ванны с дров колонками в кв.1,3,4,5,6,7,8. Проводка открытая 220 в. Канализац. центральная | Система отопления отключена. Отапливаются эл. обогревателями. Слабый напор воды , коррозия трубопроводов. Полное нарушение эластичности проводки. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Гниль в крыльце, доски лестниц стерты. |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 12, по  ул. Мостостроителей окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки

- Год постройки 1966

- Степень износа по данным государственного технического учета 69% __

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1197

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 351,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 325,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 28,7 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 211,8 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль свай, оседание, фундамент стоит в воде, обрастание мхом |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Трещины, гниль, промерзание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатурено | Прогиб, трещины, поражение гнилью |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отсутствие листов шифера частично, протечки |
| 6. Полы | Деревянные отеплены, окрашены | Стертости, изношенность досок, уклоны пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные – створные Двери филенчатые | На 1-ом этаже отсутствие остекления, переплеты рассохлись, продувание рам Перекос дверных коробок, повреждение филенок, неплотный притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков, стен. Окраска окон и дверей Обшит. | Выпучивание, прогибы, трещины и отпадание штукатурки, окрасочный слой утрачен Коробление обшивки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление. Электроосвещение открытая проводка 220 в | Трещины, дымление, выпадение кирпичей Следы ремонта, замена электропроводки до квартир в 2012г. |
| 11. Крыльца | Деревянная лестница | Стертости ступеней, повреждение перил |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 10  по ул.Октябрьской окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000031650

- Год постройки А-1940

- Степень износа по данным государственного технического учета  66%

- Степень физического износа _____

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу акт № 78 от 30.09.2009

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  А-2725 куб. м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 685,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 609,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_84,4 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 403,8 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Массовое поражение гнилью, состояние очень плохое, сырость, плесень |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые (обшит, окрашен) | Сильное повреждение нижних венцов гнилью, сырость, выкрошивание и расслоение древесины, нарушение обшивки, неровности |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Сильные уклоны, протечки, массовое отпадание штукатурки |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Крыша перекрыта, ослабление крепления, дефекты при монтаже, деревянные конструкции сменены частично |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | В нескольких квартирах полы разобраны, в основном полы в плохом состоянии, уклоны, трещины, щели |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью поражены гнилью и жучком, створки не открываются или выпадают; все сопряжения нарушены Полное расшатывание дверных полотен и коробок (колод), массовые поражения гнилью и жучком |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей, оклейка стен обоями. | Изношенность, загрязненность |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Телефон от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Отопление печное. | Состояние плохое, износ изоляции, частично полностью утрачена Часть печей перестроена, часть отремонтирована, в некоторых квартирах печи плохие, выпадают кирпичи, дымят |
| 11. Крыльца | Деревянные | Состояние плохое, стертости, разломы |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 15  по ул.Октябрьской окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000031670

- Год постройки А-1930

- Степень износа по данным государственного технического учета  75%

- Степень физического износа _____

- Год последнего капитального ремонта  А-1967

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу акт № 49 от 29.07.2009

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  А-2582 куб. м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 632,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 582,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_55,2 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 378,0 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные лежни | Гниль в сваях, искривление горизонтальных линий цоколя, трухлявость |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые | Гниль, трещины, выпучивание, промерзание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Трещины, гниль в деревянных конструкциях слежание утеплителя, протечки |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Сколы, потемнение листов, трещины в деревянных конструкциях, покрытие мхом |
| 6. Полы | Дощатые | Стертость в ходовых местах, щели, гниль, осадка |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Перекос оконных блоков, гниль, деревянные конструкции и рассохлись Перекос дверных полотен, неплотный притвор, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка стен и потолков, обои, масляная окраска полов, окон и дверей Стены обшиты, окрашены | Потемнение, обрывы обоев, отшелушивание окраски, отпадение штукатурки Повреждение обшивки, отшелушивание окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Антенна общего пользования . |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Отопление печное. | Потеря эластичности Выпадение отдельных кирпичей, трещины, дымление |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Гниль в досках, стертости, уклон осадка крылец |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 17  по ул.Октябрьской окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:0021400060

- Год постройки А-1931

- Степень износа по данным государственного технического учета  77%

- Степень физического износа _____

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу__

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  А-2452 куб. м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 634,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 585,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_54,3 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 383,2 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, гниль, трухлявость |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые | Трещины, гниль, выпучивание, промерзание стен, трухлявость нижних венцов |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Трещины в деревянных конструкциях, слежание утеплителя, сырость. протечки |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Сколы шифера, трещины в деревянных конструкциях |
| 6. Полы | Дощатые | Стертость в ходовых местах, щели и гниль черных полов |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные. Летние створные, зимние глухие Филенчатые | Перекос оконных блоков, остекление частично отсутствует. сырость Перекос дверных полотен, неплотный притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей, оклейка стен обоями. Стены обшиты, покрашены | Отшелушивание краски, потемнение и обрывы обоев, отпадение штукатурки Отшелушивание краски. Повреждение обшивки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | . |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Отопление печное | Потеря эластичности. Трещины, дымление, выпадение кирпичей |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость, гниль, трещины |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, 19 по  ул. Октябрьской  окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006901150

- Год постройки А-1930

- Степень износа по данным государственного технического учета  70% __

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2389

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 639,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 588,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)55,2 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ___кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 376,2 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков, частичное разрушение цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые | Образование трещин, выпучивание стен, прогибы, гниль |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Глубокие трещины в перекрытии |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Кровля течет, стропила и обрешетка прогнили |
| 6. Полы | Деревянные | Прогибы, просадки, поражение гнилью |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные – створные Двери филенчатые | Оконные переплеты и коробка поражены гнилью, створки не открываются Расшатывание дверных полотен, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка и простая окраска, оклейка обоями | Отпадение штукатурки, отслоение и вздутия окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление Электроосвещение открытая проводка 220 в Газоснабжение от емкости | Выпучивание стенок, трещины Потеря эластичности эл. проводки |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | Осадка, поражение гнилью |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, 21 по  ул. Октябрьской  окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000031750

- Год постройки А-1931

- Степень износа по данным государственного технического учета  70% __

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу акт № 21 от 25.03.2010

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2516

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 642,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 593,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)53,9 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ___кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 375,6 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, оседание отдельных участков здания, столбы поражены гнилью, имеются значительные повреждения |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен, обшит с окраской | Выпучивание стен и прогибы, неравномерная осадка, перекошены дверные и оконные косяки, сильная продуваемость и промерзание стен, конопатка полностью нарушена |
| 3. Перегородки | Деревянные, отштукатуренные | Глубокие трещины и зазоры в местах сопряжения со смежными конструкциями |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Заметный прогиб, ощутимая вибрация, диагональные трещины на потолке |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Замена шифера в 2004 году, протечки у печных труб |
| 6. Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Сильный уклон пола, на 1 этаже - черный пол сгнил полностью, гниль досок. В л/кл. пол ремонтируют сами жильцы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные – створные Двери филенчатые | Оконные переплеты коробка, подоконная доска, поражены гнилью Перекос дверных коробок, коробки местами повреждены и поражены гнилью |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | На л./ клетках - отделочные работы отсутствуют. В квартирах- мокрая штукатурка стен, потолков, стены обои | Отставание обоев, потеря окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Антенна общего Пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление- кирпичные оштукатуренные Электроосвещение открытая проводка 220 в Газоснабжение от емкости | Печи-сильный общий прогрев, дымление требуется ремонт Потеря эластичности проводки |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | Осадка ступеней, трещины досок |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 30 к1 по ул.Октябрьской окр. Варавино-Фактория л/з №2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1959

- Степень износа по данным государственного технического учета  66%

- Степень физического износа _____

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 307

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 92,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 69,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ____ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_______ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 111,8 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные лежни | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отд. Участков зд. гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса 15*15 | Деформация стен, повреждение венцов гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные | Трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное оштукатуренные | Заметный прогиб, поражение гнилью, трещины |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отсутствие отдельных листов. Отколы, трещины, протечка |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Прогибы, просадки. Поражение гнилью. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Расслоение древесины. Створки не открываются. Гниль. Полное расшатывание дверных полотен. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей, оклейка стен обоями. Стены обшиты, покрашены | Отпадание штукатурки., отслоение. Гниль, трещины, отсутствие отдельных досок. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Телефон от городской сети Антенна общая |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Печ. отопл. кирпичн. отштукатур. | Глубокие трещины в кладке, выпадение кирпичей. Неисправные системы. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Разрушение, гниль, трещины |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 30  по ул.Октябрьской окр. Варавино-Фактория л/з №2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1959

- Степень износа по данным государственного технического учета  66%

- Степень физического износа _____

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 334

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 93,2 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 73,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ____ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_______ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 111,4 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные лежни | Осадка отдельных участков здания, поражение гнилью. Частично разрушение забирки столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Повреждение венцов гнилью и трещинами. Деформация стен. |
| 3. Перегородки | Деревянные | Глубокие трещины и зазоры. |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное оштукатуренные | Заметный прогиб, поражение гнилью. Диагональные, продольные, поперечные трещины |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Ослабление крепления листов к обрешетке. Отколы, трещины, протечка |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Прогибы, просадки. Местами изломы отдельных досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Расслоение древесины. Створки не открываются. Гниль. Коробки повреждены. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей, оклейка стен обоями. Стены обшиты, покрашены | Гниль, отставание от стен. Отсутствие отдельных досок. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Телефон от городской сети Антенна общего пользования Вентиляция естественная. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Печ. отопл. кирпичн. отштукатур. | Глубокие трещины, выпучивание. Неисправные системы. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Сколы ступеней, гниль, глубокие трещины. |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 33 к.1 по ул.Октябрьской р-н Ломоносовский л/з №2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1960

- Степень износа по данным государственного технического учета  68%

- Степень физического износа ______

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу акт № 53 от 19.04.2013

- Количество этажей  1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 344

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 100,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 76,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ____ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_______ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 118,6 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные лежни | В цоколе гниль и отклон, гниль нижних венцов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен, прогибы. Дерево рассохлось. |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное оштукатуренные | Заметный прогиб балок. |
| 5. Крыша | Тесовая толь | Протечки, поражения гнилью. |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Сильно осели, гниль. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | В подоконнике гниль, полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей. | Отслоение краски местами |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Печ. отопл. кирпичн. отштукатур. | Печи осели, в штукатурке трещины. Печи дымят, Эл. проводка провисла. |
| 11. Крыльца | Деревянные | Крыльца осели, сгнили |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 33 по ул.Октябрьской р-н Ломоносовский л/з №2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1959

- Степень износа по данным государственного технического учета  69%

- Степень физического износа ______

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 339

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 98,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 77,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ____ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_______ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 117,0 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные лежни | В цоколе гниль и отклон |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен, прогибы, гниль |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное оштукатуренные | Значительный прогиб балок. |
| 5. Крыша | Шиферная | . Отколы, трещины, протечка |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Сильная просадка. Износ. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | В подоконнике гниль, полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей. | Отслоение краски местами |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Печ. отопл. кирпичн. отштукатур. | Проводка провисла Сильное отклонение от вертикали. Печи дымят. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Крыльца осели, сгнили |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 6  по ул.Октябрьской  Ломоносовского р-на л/з №2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1973

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 35%

- Год последнего капитального ремонта  2002

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2517

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 662,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 427,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц _4___ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 93,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 419,5 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Замена свай по периметру здания в 2005 году, повреждение отдельных свай |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые, обшит и окрашен | Частичная замена нижних венцов, глубокие трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Трещины в местах сопряжений |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное оштукатуренные. | Трещины в штукатурке |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Замена шифера в 2005 году, выборочная переборка стропил |
| 6. Полы | Деревянное отепленное | Выборочная переборка полов, стертости в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Рассохлись, переплеты расшатаны Неплотный притвор, повреждение коробок и полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка, побелка, масляная краска | Трещины в штукатурке, потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской магистрали Дровяные колонки Канализация центральная Газ от баллонов Отопление центральное Отопление печное | Капельные течи, коррозия трубопроводов Трещины в штукатурке печей Следы ремонтов, коррозия трубопроводов в водопроводе. Потеря эластичности в проводке Коррозия трубопроводов канализации |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Стертость в ходовых местах, осадка крылец |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 4 по ул.Н. Островского  Ломоносовского р-на л/з №2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1960

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 48%

- Год последнего капитального ремонта 2002

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2870

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 738,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 510,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 81,7 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 455,5 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 65% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Износ 50% |
| 3. Перегородки | Дощатые | Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное оштукатурено | Износ 50% |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Износ 45% |
| 6. Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Износ 50% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Износ 50% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей Стены обшиты, покрашены |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Телефон от городской сети Антенна общего пользования | Износ 40% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Гор. вод. от колонок квартиросъемщиков Канализац. Центральная Газ от емкости Центр. отопл. от ТЭЦ Печ. отопл. кирпичн. отштукатур. | Износ 40% |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Износ 45% |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 5-а по ул.Н. Островского  Ломоносовского р-на л/з №2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1961

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 51%

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2475

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 712,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 488,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 78,3 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 440,3 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Износ 65% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Износ 50% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное оштукатурено | Износ 50% |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Износ 55% |
| 6. Полы | Деревянное отепленное, окрашенные | Износ 55% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Летние-створные Зимние –глухие Филенчатые | Износ 55% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей Отштукатурены м/окр. | Износ 45% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Печ. отопл. кирпичн. отштукатур. Газ от баллонов | Износ 50% |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Износ 50% |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 6 по ул.Н. Островского окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00:0000:11:401:001:002143710

- Год постройки А-1958

- Степень износа по данным государственного технического учета  46%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2829,0 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 799,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 727,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 449,1 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, коробление цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Промерзание стен , трещины в венцах, неравномерная осадка |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Ощутимая зыбкость, диагональные трещины |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам | Протечки и просветы в отдельных местах |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Стирание досок в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Местами отсутствует остекление. Гниль в подоконных досках. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей Обшит, окрашен. | Потемнение окрасочного слоя, провисание штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Электроплиты Центральное отопление от ТЭЦ Водопровод от городской магистрали Гор. водоснабжение есть Канализация центральная | Капельные течи. Потеря эластичности изоляции проводки. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Гниль в досках крыльца |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 9 по ул.Н. Островского  Ломоносовского р-на л/з №2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1956

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 51%

- Год последнего капитального ремонта  1970

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2334

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 535,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 362,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 55,2 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 338,2 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 60% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Износ 55% |
| 3. Перегородки | Деревянные отштукатуренные | Износ 55% |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Износ 55% |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Износ 50% |
| 6. Полы | Деревянное отепленное, окрашенные | Износ 60% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Износ 55% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Отштукатурены м/окр. Обшиты и окрашены | Износ 45% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Телефон от городской сети Радио от городской сети | Износ 40% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской магистрали Гор. водосн.. от дров. колонок Водоотвед. центральное Центр. отоп.от ТЭЦ Печ. отопл. кирпичн. отштукатур. Газ от баллонов | Износ 40% |
| 11. Крыльца | Деревянные крыльца | Износ 50% |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 14 по ул.Почтовый тракт  Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1959

- Степень износа по данным государственного технического учета 62%_

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта  2005-2006

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1571

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 407,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 275,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 38,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 252,1 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление гор. линий стен. Осадка отдельных участков здания, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Деформация стен. Повреждение венцов гнилью. Трещины |
| 3. Перегородки | Дощатые | Выпучивание перегородок |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное оштукатуренные | Трещины в разных направлениях .Заметный прогиб, гниль. Обнажение древесины, балок. |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечка. Ослабление креплений листов к обрешетке. |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Перекос полов, прогибы, просадки, местами изломы досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Поражение гнилью переплетов, рам, подокон. досок. Перекос рам, косяков |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей Стены обшиты, окрашены | Обваливаются листы сухой штукатурки в коридоре. Массовые пятна. Отслоение, вздутие. Гниль в обшивке, отставание от стен, трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Водопровод от гор. магистр. Проводка открытая 220 в. Печ. отопл. кирпичн. отштукатур. Канализация центральная | Сильное выпучивание и отклонение стенок от вертикали. Трещины, сдвиги, выпадение отдельных кирпичей. Коррозия труб, течи. Повреждение смывных бачков. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Гниль, прогибы, зыбкость при ходьбе. |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 16 по  ул. Почтовый тракт  окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006907020

- Год постройки А-1960

- Степень износа по данным государственного технического учета 55% __

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1213 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 361,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 336,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 30,4 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 211,7 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянный | Полная замена свай в 2008г., новый материал |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Деформация стен, повреждение венцов гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные, оштукатуренные | Продольные и диагональные трещины Трещины, обнажение древесины. |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Частичная замена шифера 20%, замена 1 балки |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Замена полов на 1 этаже в туалетах, в кухне |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные – створные Двери филенчатые | Замена 40 % окон в 2008г. на стеклопакеты Замена 50 % дверей в 2008г., новый материал |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Оштукатурка потолков, окраска окон и дверей, оклейка стен обоями Обшивка и окраска стен | В местах обшего пользование трещины на стенах, потолке Замена обшивки по цоколю в 2008г. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Телефон от городской сети Антенна |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Электроосвещение открытая проводка 220 в Водопровод от городской сети Отопление печное, кирпичное, оштукатуренное Канализация центральная | Коррозия трубопровода. Сильное выпучивание, выпадение кирпичей, трещины, осадка. |
| 11. Крыльца | Деревянные | Новое крыльцо в 2008г. |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 342, корп.1 по пр. Ленинградский

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки ___

- Год постройки  1987

- Степень износа по данным государственного технического учета   33%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  __

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

- Строительный объем _1621

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 457,7кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 423,9кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _37,2__ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 33,8 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 262,6м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Ремонт 2013г. Замена свй |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Трещины, нарушение конопатки, растрескивание древесины венцов |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Трещины, выкрашивание |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Трещины, выкрашивание |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Трещины, просветы, ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов к обрешетке |
| 6. Полы | Деревянные отепленные,оштукатуренные | Стирание досок в ходовых местах, сколы досок местами, повреждения отдельных досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | двойные створные, стеклопакеты Из стройплиты | Трещины, стертости, шелушение. Дверные имеют неплотный притвор по периметру коробки, повреждения дверного полотна, стертости |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка стен, побелка потолков, подвесные потолки, оклейка стен обоями, маслянная окраска окон, дверей, стен | Трещины, выерашивание штукатурки, потемнение и загрязнения побелочного и окрасочного слоев, шелушение |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телефон от городской сети - антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | отопление центральное Водопровод от городской сети -горячее водоснабжение центральное -ванны и души с централизованным снабжением горячей водой электроосвещение открытая проводка 220В Канализация центральная -Электроплиты имеются | Отопление: следы ремонта, коррозия водопровод: следы ремонта, коррозия канализация: повреждение трубопроводов. |
| 11. Крыльца | Деревянные | Трещины, стертости в ходовых местах |

- бщие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 3, по пр. Ленинградский 1 переулок

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  _______

- Год постройки 1961

- Степень износа по данным государственного технического учета  32%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  1989

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1545

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 396,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _396,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 37,0 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _365,9 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Коробление и повреждение досок и забирки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки, общит окрашен | Продуваемость и промерзание стен, трещины в венцах |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Трещины, отслоение штукатурки |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Диагональные трещины на потолке, следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки в отдельных местах, трещины, отставание коньковых плит |
| 6. Полы | Деревянные отепленные м/ окраска | Стирание досок в ходовых местах, сколы досок. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна - двойные створные Двери филенчатые | Трещины в местах сопряжения оконных и дверных коробок со стенами |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит окрашен штукатурка стен потолков, м/ окраска окон, дверей | Трещины в досках обшивки, трещины штукатурки, потемнение и загрязнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное кирпичное оштукатуренное -электроосвещение открытая проводка 220В - газоснабжение - баллоны | -трещины и сдвиг кирпичей, дымление печей |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Трещины, сколы в ступенях, повреждение перил |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом №23 по ул.Революции  Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1959

- Степень износа по данным государственного технического учета  55 %

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта  2003

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1582

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 405,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 268,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 41,1кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 251,1 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Мелкие повреждения верхней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Неравномерная осадка, гниль в подоконных венцах |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Глубокие трещины в перекрытии, перекрытия сильно осели |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки и просветы |
| 6. Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Просадка ,прогибы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Гниль в переплетах Неплотный притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей Стены обшиты, покрашены | Отпадение штукатурки, сильное загрязнение отделки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Канализац. Центральная Газ от емкости Печ. отопл. кирпичн. отштукатур. | Канализация протекает Печные стенки в тещинах, труба на крыше осыпается |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Трещины в досках, ступеньках, площадках |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом №24 по ул.Революции  Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1960

- Степень износа по данным государственного технического учета 54 %

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1197

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 338,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 229,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 29,8кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 210,0 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен и цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен, перекос косяков |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Поражение гнилью |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное оштукатурено | Трещины на потолке, следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки и гниль в отдельных местах |
| 6. Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Просадка ,местами гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Нижний брус окон поражен гнилью Перекос дверной коробки |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей Стены обшиты, покрашены | На стенах плесень Трещины и расслоение древесины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Канализац. Центральная Газ от емкости Печ. отопл. кирпичн. отштукатур. | Потеря запаса прочности и изоляции эл. проводки Трещины в печах, дымление, выпадение кирпичей |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Стертости ступенек, гниль |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом №26 по ул.Революции  Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1960

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 55 %

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2509

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 725,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 493,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 78,8кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 452,1 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 60% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 4 кубового кантного бруса | Износ 50% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное оштукатурено | Износ 55% |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Износ 50% |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Износ 60% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Износ 60% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей Стены обшиты, покрашены | Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования Телефона нет | Износ 55% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Канализац. Центральная Газ от емкости Горячая вода от дров. колонок Печ. отопл. кирпичн. отштукатур. | Износ 55% |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Износ 55% |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом №23 по ул.Революции  окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1959

- Степень износа по данным государственного технического учета  57 %

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1558 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 437,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 402,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 38,1кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 251,3 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные столбы | Ремонт 2011г. фундаментов, зашивка цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Неравномерная осадка, перекос косяков, щели |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Неравномерные осадки, перекос косяков проемов, поражение гнилью древесины окладных венцов |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное оштукатуренные | Трещины в перекрытии, зыбкость, намокание засыпки, которая местами слежалась, поражение гнилью |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Отколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке |
| 6. Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Прогибы и просадки, стертости в ходовых местах, уклон, щели. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Оконный переплет и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается, перекос, переплеты расшатаны. Коробки местами повреждены или поражены гнилью, обвязка полотен повреждена, перекос. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка и побелка стен и потолков, оклейка обоев, окраска стен, окон и дверей, обшивка сухой штукатуркой. Обшит, окрашен | Трещины, отпадение штукатурки и краски, разрывы обоев, загрязнения. Шелушение, отпадение окрасочного слоя, местами утеря окрасочного слоя. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио, телуфон от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Канализация центральная Газ от емкости Отопление печное кирпичн. отштукатур. Горячее водоснабжение и ванны с дровяными колонками в кв №№2,3,7 | Полная потеря эластичности изоляции проводов, следы ремонта. Коррозия, следы ремонта водопровода Повреждения приборов, неплотность присоединений. в канализации Глубокие трещины и сдвиг кирпичей в топливнике, приборы разшатаны, дымление печи из-за завалов в каналах. |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты, трещины вдоль волокон в досках на лестничной площадке и в ступенях перила расшатаны. Ремонт в 2011 г. |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,  № 12 по ул..Русанова Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета 27 %

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2690,0

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 773,8 в.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 368,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 39,1 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 448,3 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Трещины в венцах |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное , оштукатуренные | Трещины в штукатурке |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Ослабление креплений отдельных листов |
| 6. Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Щели, стирание досок в ходовых местах. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Переплеты рассохлись. Дверные полотна осели. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон , дверей. Стены обшиты, окрашены | Трещины в штукатурке. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Канализац. центральная Газ от баллонов Отопление от ТЭЦ . | Ослабление прокладок. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Трещины и стертости в ступенях. |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,  № 14 по ул..Русанова Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1962

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 57 %

- Год последнего капитального ремонта  1969

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2612

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 738,4 в.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 514,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 80,1 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 444,3 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 60% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Износ 50% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное , оштукатуренные | Износ 45% |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Износ 55% |
| 6. Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Износ 60% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Износ 65% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон , дверей, полов Стены обшиты, окрашены | Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Горячее вод. от дров. колонок квартиросъемщиков Канализац. центральная Газ от емкости Отопление от ТЭЦ . | Износ 60% |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Износ 60% |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,  № 14 по ул..Русанова Ломоносовского р-на

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1962

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 55 %

- Год последнего капитального ремонта  2001

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2583

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 732,8 в.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 509,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 80,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 445,4 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 10% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Износ 50% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное , оштукатуренные | Износ 45% |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Износ 55% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Износ 60% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон , дверей, полов Стены обшиты, окрашены | Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Телефон от городской сети Антенна общего пользования | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской магистрали Горячее вод. от дров. колонок квартиросъемщиков в кв. №№1,2,8,11,12. Канализац. центральная Газ от емкости Отопление от ТЭЦ . | Износ 60% |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Износ 60% |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 14  по ул. Траловой  р-на Ломоносовский кварт. Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1923

- Степень износа по данным государственного технического учета  65%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу акт № 48 от 29.07.2009

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1072,0

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 244,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 150,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц _1___ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 42,0 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 171,5 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен. Осадка отдельных участков здания. Поражение гнилью. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен d=22 см. | Выпучивание стен, поражение гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные, оштукатуренные. | Заметный прогиб балок |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Гниль в деревянных конструкциях. Отколы, трещины, протечка. |
| 6. Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Прогибы и просадка пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Летние- створные Зимние-глухие Филенчатые | Гниль в переплетах и подоконных досках. Расстройство дверных полотен. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей. Стены обшиты, окрашены | Отслоение, вздутие окраш. Слоя. Отставание штукатурки. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования . |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Водопровод от городских магистралей. Проводка открытая 220 в. Печ. отопл. кирпичн. отштукатур. Газ от баллонов Центр. отопл. и горячее водоснабжение от ТЭЦ | Проржавление труб, наличие хомутов. Дымление печи. Неисправность системы электрооборудования. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Крыльцо сгнило. Изношенность ступеней лестницы, прогиб. |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 3  по ул. Траловой  Варавино- Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1938

- Степень износа по данным государственного технического учета  67%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1332 куб.м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 327,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 293,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _33,5 кв.м.

- Количество лестниц _1___ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 31,8 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 201,8 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания. Повреждения гнилью, частичные разрушения забирки и свай. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые, рубленные | Неравномерная осадка, перекос дверных и оконных косяков, поражение гнилью. |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Неравномерные осадки |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные, оштукатуренные. | Трещины в перекрытии, прогиб, поражение гнилью |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Отколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке. |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Поражение гнилью, прогибы, просадки, разрушение пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Летние- створные Зимние-глухие, стеклопакеты Филенчатые из стройплиты | Перекос, гниль, древесина расслаивается, переплеты расшатаны, частичное отсутствие остекления Коробки местами повреждены, наличники местами утрачены, обвязка полотен повреждена гнилью. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка и побелка стен и потоков, оклейка обоями и окраска стен, окраска окон и дверей Обшит окрашен | Частичное отпадение штукатурки, потемнение и повреждения, трещины. Гниль, отставание от стен, трещины местами, шелушение, частичная утрата окрасочного слоя. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего пользования . |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Водопровод от городской сети Проводка открытая 220 в. Отопление печное Газ от баллонов Канализация центральная | Коррозия, следы ремонта водопровода Наличие течи в местах присоединения, повреждение труб канализации Полная потеря эластичности изоляции проводов, следы ремонта системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами. Трещины, выпадение кирпичей, повреждения и коррозия приборов |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Разрушение врубок в конструкции лестницы, гниль и прогибы, зыбкость |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 9  по ул. Траловой  Варавино- Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000041130

- Год постройки 1932

- Степень износа по данным государственного технического учета  62%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта  1976

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу акт № 47 от 29.07.2009

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2360 куб.м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 642,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 591,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _ кв.м.

- Количество лестниц _2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 368,7 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания. Повреждения гнилью, жучком, частичные разрушения забирки и столбов. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые ,рубленные, обшит, окрашен | Полное нарушение жесткости сруба, образование трещин, поражение гнилью, в квартирах 6 и 8 был пожар в 2003г,после пожара в этих квартирах дальнейшее проживание без капремонта невозможно |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные. | Массовое отпадения штукатурки или гниль в древесине и отставание обшивки |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Диагональные, продольные и поперечные трещины в перекрытии; заметный прогиб; временные подпорки; обнажение древесины балок; поражение гнилью и жучкам |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Ослабление крепления, трещины, сколы |
| 6. Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Уклоны, трещины, щели, состояние плохое |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Коробление, неплотный притвор дверей |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Простая штукатурка, окраска, оклейка | Изношенность, загрязнения, в части дома после пожара отсутствует |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Телефон от городской сети . |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Водопровод от городских магистралей. Проводка открытая 220 в. Канализация от городской сети Отопление от котельной | Следы ремонтов, течи, изношенность, механическое повреждение в отопит. системе |
| 11. Крыльца | Деревянные | Изношенность, трещины |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 5, по ул. Зеленая

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки

- Год постройки 1965

- Степень износа по данным государственного технического учета  51%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир _2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем _331

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _77,2 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _55,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 0 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _108,9 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные лежни |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Сборно-щитовые |  |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашенные |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна — двойные створные Двери филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит не окрашен. Штукатурка потолков, масляная окраска окон, дверей |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телефон от городской сети - телевидение от антенны общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное кирпичное, оштукатуренное -электроосвещение открытая проводка 220В |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые |  |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 7, по ул. Зеленая

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки

- Год постройки 1966

- Степень износа по данным государственного технического учета  55%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир _1 (количество жилых комнат - 7)

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем _485

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _110,2 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _103,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 0 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _230,2 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брус заводской заготовки |  |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | Дощатые отепленные окрашенные |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна — двойные створные Двери филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка стен и потолков, м/окраска окон и дверей |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -отопление печное кирпичное, оштукатуренное -электроосвещение открытая проводка 220В |  |
| 11. Крыльца | Дощатые |  |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 33  по ул. Холмогорской  окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1962

- Степень износа по данным государственного технического учета  60%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2745,0

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 736,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 504,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц _2___ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 80,3 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 457,5 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен. Осадка отдельных участков здания. Поражение гнилью. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса. | Повреждение венцов гнилью и трещинами. Перекос оконных и дверных косяков. |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные, оштукатуренные. | Трещины в перекрытии. Следы увлажнения. |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Ослабление креплений листов к обрешетке. Отколы, трещины, протечка. |
| 6. Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Уклон полов, гниль черных полов, прогибы и просадки. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью. Древесина расслаивается, переплеты расшатаны. Перекос. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей. Стены обшиты, окрашены | Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился. Местами отслоение и вздутие. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Телефон от городской сети Антенна общего пользования . |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Печ. отопл. кирпичн. отштукатур. Газ от емкости Центр. отопл. от ТЭЦ Вентиляция естественная. | Сдвиг кирпичей, трещины. Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Ступени стерты. Трещины вдоль волокон в досках на л/площадке и в ступенях. |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 35 к.4 по  ул. Холмогорской  окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000043860

- Год постройки А-1963

- Степень износа по данным государственного технического учета 58% __

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1264 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 365,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 339,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 28,7 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ___кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 210,7 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Разрушение забирки, осадка отдельных участков здания, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен. | Неравномерная осадка, поражение гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы и трещины шифера, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашены | Уклон полов, прогибы и просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные, стеклопакеты Филенчатые | Перекос оконных проемов, гниль в рамах Перекос, гниль дверных полотен, частичный ремонт коробок |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков, перегородок. Окраска окон и дверей | Большие трещины в штукатурке, окрасочный слой загрязнился |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего Пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление и гор. водоснаб. Центральное Отопление печное кирпичное, оштукатуренное Ванны с централизованным снабжением горячей водой Водопровод от городской магистрали Электроосвещение открытая проводка 220 в Газоснабжение от емкости Канализация от городской сети | Отопление- коррозия трубопровода, частичный ремонт в 2008г. В дымовых трубах трещины, разрушения Водопровод- капельные течи, коррозия трубопровода, ослабление набивок и прокладок запорной арматуры, частичный ремонт в 2008г. Провисание электропроводки, частичный ремонт в 2008г. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости ступеней в ходовых местах |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 35 к. 6 по  ул. Холмогорской  окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки

- Год постройки А-1963

- Степень износа по данным государственного технического учета 63% __

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2733 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 805,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 735,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 77,1 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ___кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 448,1 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Наращивание свай в 2010г., замена цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Неравномерная осадка, перекошены оконные и дверные косяки, углы стен поражены гнилью, частичное повреждение стен и обшивки пожаром |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | Выпучивание, трещины, перекосы. |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Трещины, следы протечек, поражение гнилью, прогибы. |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Отколы и трещины, протечки, задувание дождя и снега |
| 6. Полы | Дощатые отепленные окрашенные | Перекос пола, щели, изломы досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные – створные Двери филенчатые | Переплеты расшатаны и перекошены, нижний брус и подоконная доска Наличники местами утрачены, перекос полотен, не плотный притвор. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков, перегородок. Окраска окон и дверей Обшит, окрашен | Отпадение штукатурки большими массивами на площади более 50% Трещины поражение гнилью и пожаром, утрачивание окрасочного слоя, сырость. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Антенна общего Пользования Телефон от городской сети. | Следы ремонта |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Электроосвещение открытая проводка 220 в Центральное отопление Водопровод от городской магистрали Горячее водоснабжение и отопление центральное Газоснабжение от емкости Канализация от городской сети | Капельные течи в местах вырезки запорной арматуры, отдельные хомуты , следы ремонта, коррозия. Отдельные повреждения трубопроводов. Полная потеря эластичности изоляции проводов, следы ремонта системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами. |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости и трещины в ступенях и на площадках, сколы, трещины, перила расшатаны. |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 35  по ул. Холмогорской  окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1962

- Степень износа по данным государственного технического учета  56%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта 1986

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1273,0

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 334,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 223,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц _1___ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 29,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 212,1 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий. Повреждение столбов, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Повреждение, гниль. Грибок, трещины. Выпучивание отдельных венцов. |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | Промерзание |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные, оштукатуренные. | Глубокие трещины. Провесы штукатурки, особенно около печей. Следы увлажнения. |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | В 1984 г. замена отд.листов. Отколы, трещины, протечка, осл. крепления. |
| 6. Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Трещины, гниль, щели, прогибы. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Трещины в переплетах Перекосы полотен, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей. Стены обшиты, окрашены | Трещины, загрязнения окрашенного слоя. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Телефон от городской сети Антенна общего пользования . |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Печ. отопл. кирпичн. отштукатур. Газ от емкости Центр. отопл. от ТЭЦ | Капельные течи, трещины, щели. Выпадение отдельных кирпичей. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Стертости, щели, трещины. |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 35 к.4 по  ул. Холмогорской  окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006891100

- Год постройки А-1963

- Степень износа по данным государственного технического учета 54% __

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта  1992

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2474 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 811,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 737,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 80,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ___кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 458,1 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, коробление, повреждение отдельных досок забирки, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит, окрашен | Выпучивание стен, прогибы, неравномерная осадка |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные, оштукатуренные | Следы протечек, трещины |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки и просветы |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы, просадки, уклон, стертости досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные, стеклопакеты Филенчатые, из стройплиты | Оконные переплеты рассохлись, гниль в рамах Перекос, неплотный притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка стен и потолков, окраска окон, дверей | Трещины, отпадание штукатурки, окрасочный слой потемнел и загрязнился |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио и телефон от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление центральное Водопровод от городской сети Электроосвещение открытая проводка 220 в Горячее водоснабжение центральное Ванны с центральным снабжением горячей водой Газоснабжение от емкости Канализация центральная | Отопление- капельные течи, коррозия трубопровода, частичный ремонт в 2008г. Водопровод- капельные течи, ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, коррозия трубопровода, проводился частичный ремонт в 2008г. Проводка- провисание эл. проводки, следы ремонта, частичный ремонт в 2008г. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | Стертости ступеней, расшатывание перил. |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 37  по ул. Холмогорской  окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1962

- Степень износа по данным государственного технического учета

- Степень физического износа 54%

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1228

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 349,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 238,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц _1___ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 29,8 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 216,4 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 65% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Износ 50% |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Износ 50% |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Износ 40% |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Износ 60% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Износ 55% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей. Стены обшиты, окрашены | Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Телефон от городской сети Антенна общего пользования Вентиляция естественная. | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Печ. отопл. кирпичн. отштукатур. Газ от емкости Центр. отопл. от ТЭЦ | Износ 50% |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Износ 60% |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 39 по  ул. Холмогорской  окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки

- Год постройки А-1963

- Степень износа по данным государственного технического учета 54% __

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2524 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 791,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 721,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 76,3 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  70,1кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 454,8 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поменяны в 2014 г, под домом сырость, сваи стоят неровно, искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые , обшиты и окрашены | Частичная замена окладных и рядовых венцов. Имеются трещины, отставание и повреждение обшивки, неровности |
| 3. Перегородки | Деревянные | Трещины, неровности, повреждения. |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Частичная замена цокольного перекрытия в 2014г, трещины, повреждения, следы протечек в междуэтажном и чердачном перекрытии, отпад штукатурки |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Ослабление крепления листов, повреждения, сколы, трещины в элементах стропил |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные, керамическая плитка, линолеум, ДВП | Повреждения, загрязненность, изношенность, уклоны |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные- глухие, створчатые стеклопакеты Деревянные и металлические | Частично повреждены, рассохлись, плохо открываются, часть приборов отсутствует, часть окоп в квартирах самостоятельно заменена. Двери рассохлись, имеют неплотный притвор, повреждения, часть квартирных дверей заменена |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка стен, оклейка стен обоями, окраска стен, окон, дверей | Загрязнение, изношенность |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио и телефон от городской сети Антенна общего Пользования | Износ изоляции, повреждения |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Электроосвещение открытая проводка 220 в Центральное отопление Водопровод от городской магистрали Газоснабжение от емкости Водопровод и канализация частично проведены силами жильцов не подтверждены документально. | Отопление- следы ремонтов, ржавчина, повреждения Канализация- следы ремонтов, дефекты при монтаже |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Стертость в ходовых местах, трещины, повреждения, крыльца отремонтированы в 2014г |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 15 к.1 по  ул. Циолковского  окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00:0000:11:401:001:005437910

- Год постройки А-1967

- Степень износа по данным государственного технического учета 55% __

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1970 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 577,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 516,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 67,8 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ___кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 333,9 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, обшивка цоколя отстает |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Неравномерная осадка, гниль, продуваемость |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Трещины, следы протечек, отставание штукатурки |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Протечки, сколы листов шифера, трещины |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Проседают, щели, стертости в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные – створные Двери филенчатые | Гниль в рамах, трещины, щели в притворах Трещины, гниль, неплотный притвор в дверных проемах. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков, перегородок. Окраска окон и дверей Обшит, окрашен | Отпадение и загрязнение окрасочного слоя ,трещины и сколы штукатурки Трещины, отставание обшивки, щели. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио и телефон от городской сети Антенна общего Пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление Водопровод от городской магистрали Электроосвещение открытая проводка 220 в Газоснабжение от емкости Канализация от городской сети | Дымление печей, выпучивание стенок, выпадение кирпичей Потеря эластичности проводки, частичный ремонт |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости ступеней, сколы, повреждение перил, трещины. |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 15 по ул.Циолковского  Ломоносовского р-на л/з №2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1967

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 48 %

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1941

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 522,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 343,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 70,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 334,7 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 55% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Износ 45% |
| 3. Перегородки | Дощатые | Износ 45% |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное оштукатуренные | Износ 50% |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Износ 45% |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Износ 50% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Износ 50% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей Стены обшиты, окрашены | Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Телефон от городской сети Антенна общего пользования | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Печное отопление кирпичн. оштукатурен. | Износ 50% |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Износ 45% |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, № 7 по ул.Циолковского  Ломоносовского р-на л/з №2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1958

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 20%

- Год последнего капитального ремонта 1995

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1572

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 412,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 250,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 37,4 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 262,0 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 25% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки 15*15 | Износ 25% |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | Износ 25% |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное оштукатуренные | Износ 20% |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Износ 20% |
| 6. Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Износ 20% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Износ 20% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей Стены обшиты, окрашены | Износ 10% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети Телефон от городской сети Антенна общего пользования | Износ 20% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Гор. вод. от ТЭЦ Канализация центральная Электроплиты Центр. отопл. от ТЭЦ | Износ 20% |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Износ 25% |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск № 12 к.1 по ул.Шкулева окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1980

- Степень износа по данным государственного технического учета 28%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1946 куб.м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 606,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 541,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 79,3 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 344,5 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Трещины, ремонт забирки 2013г |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Нарушение конопатки, растрескивание древесины венцов |
| 3. Перегородки | Деревянные | Трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Трещины |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Ремонт 2013г.- замена шиферного покрытия кровли |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Стертости в ходовых местах. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створые, стеклопакеты Филенчатые, из стройплиты | Трещины Трещины, стертости притворов |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка и побелка стен и потоков, оклейка обоями и окраска стен, окраска окон и дверей Обшит | Трещины, потемнение побелочного слоя Ремонт 2013г. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио, телефон от городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Газ от емкости. Отопление и канализация центральные | Следы ремонта, коррозия водопровода. Следы ремонта отопления и канализации |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Ремонт крылец 2013г., трещины, стертости в ходовых местах |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск № 12 по ул.Шкулева окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1931

- Степень износа по данным государственного технического учета 66%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2318

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 584,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 584,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 54,2 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 353,9 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка отдельных участков здания, поражения гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Деформация стен, повреждение венцов гнилью, выпучивания |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Прогиб балок, отслоение! штукатурного слоя |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки, конструкциям ослабление крепления листов |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Нижние полы поражены гнилью, прогибы и просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Летние - створные зимние - глухие Филенчатые | Переплеты, подоконная доска поражены гнилью Повреждения полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей. Стены оштукатурены | Отслоение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | . Отопление печное, кирпичные, оштукатуренные. Водопровод в ½ дома проведен жильцами. Проводка открытая 220 в. Канализация в ½ дома проведена жильцами. Газ от емкости. | Отклонение от вертикали, выпучивание стенок. Потеря эластичности. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Зыбкость при ходьбе, трещины |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск № 12 по ул.Шкулева окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1931

- Степень износа по данным государственного технического учета 66%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2318

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 584,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 584,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 54,2 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 353,9 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка отдельных участков здания, поражения гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Деформация стен, повреждение венцов гнилью, выпучивания |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Прогиб балок, отслоение! штукатурного слоя |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки, конструкциям ослабление крепления листов |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Нижние полы поражены гнилью, прогибы и просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Летние - створные зимние - глухие Филенчатые | Переплеты, подоконная доска поражены гнилью Повреждения полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков и перегородок м/окраска окон и дверей. Стены оштукатурены | Отслоение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | . Отопление печное, кирпичные, оштукатуренные. Водопровод в ½ дома проведен жильцами. Проводка открытая 220 в. Канализация в ½ дома проведена жильцами. Газ от емкости. | Отклонение от вертикали, выпучивание стенок. Потеря эластичности. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Зыбкость при ходьбе, трещины |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск № 13 по ул.Шкулева окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки

- Год постройки А-1958

- Степень износа по данным государственного технического учета 58%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта А-2011

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1568 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 450,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 414,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 38,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 254,9 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные столбы | Ремонт 2011г |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Неравномерные осадки, перекос косяков проемов, поражение гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Выпучивание, перекос. |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные, в местах общего пользования обшито гипсокартоном. | Трещины в местах сопряжений балок с несущими стенами, следы увлажнений |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Отколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке. |
| 6. Полы | Дощатые отепленные окрашенные, ДВП | Щели, уклон, разрывы, стертости в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается, переплеты расшатаны, в местах общего пользования одинарное остекление ремонт 2011г. Перекос, стертости, щели, входные двери отсутствуют. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшивка стен в местах общего пользования гипсокартоном, штукатурка и побелка потолков и стен, окраска стен, окон и дверей, оклейка обоями. Обшит | Ремонт мест общего пользования 2011г., разрывы обоев, трещины, отпадение штукатурки, следы протечек. Ремонт 2011г. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио и телефон от городской сети Антенна общего пользования | Ремонт антенны в 2011г. |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | . Отопление печное, кирпичное, оштукатуренное. . Проводка открытая 220 в. . Газ от емкости. | Ремонт отопления в 2011г. Ремонт проводки в 2011г. |
| 11. Лестницы и крыльца | Деревянные | Ремонт крылец 2011г. Ступени стерты, трещины вдоль волокон в досках на лестничной площадке и в ступенях, перила расшатаны. |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск № 15 по ул.Шкулева окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1963

- Степень износа по данным государственного технического учета 66%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1817 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 576,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 515,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 67,1 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 330,3 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков, поражение гнилью, разрушение свай, дом стоит на городках |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен Дощатые оштукатурены | Выпучивание стен, прогибы, неравномерная осадка, перекос дверных, оконных косяков, следы пожара. Глубокие трещины, следы пожара |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Трещины, прогибы, гниль |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, сколы и разрушения шифера, гниль элементов стропильной системы |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Повреждения досок, просадки и прогибы полов |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Гниль, перекос рам, отсутствие остекления Повреждения коробок, перекос |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка потолков стен, окраска окон и дверей, оклейка стен обоями Обшит окрашен | Трещины, отпадание штукатурки, окрасочный слой потемнел и загрязнился Гниль, коробление обшивки, следы пожара, окрасочный слой утрачен, во 2 подъезде не живут, состояние аварийное |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио и телефон от городской сети Антенна общего пользовыания |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | .Отопление центральное Отопление печное Проводка открытая 220 в. .Газ от емкости. | Коррозия трубопровода, Дымление выпучивание стенок Провисание проводки |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Стертости ступеней, лестница 2 подъезда после пожара в аварийном состоянии |

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск № 4 по ул.Шкулева окр. Варавино-Фактория

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000042670

- Год постройки А-1930

- Степень износа по данным государственного технического учета 49%

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта А-1989

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2241 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 786,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 684,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 61,8 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 337,1 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, повреждения верха свай, выборочный ремонт в 2005 г. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен, обшит и окрашен | Выпучивание стен, трещины в древесине, гниль в нижних венцах |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Трещины в местах сопряжений |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Следы протечек, диагональные трещины в штукатурке |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Трещины и сколы шифера, протечки |
| 6. Полы | Деревянные отепленные | Стертости в ходовых местах, уклоны, щели |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые | Рассохлись, трещины, гниль Неплотный притвор, перекос, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка, побелка, масляная краска | Потемнение окрасочного слоя, трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Радио и телефон от городской сети. Антенна общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | . Проводка открытая 220 в. Водопровод от городской сети Горячее водоснабжение центральное. Ванны с центральным снабжением горячей водой Отопление центральное Канализация центральная Газ от емкости. | Коррозия трубопроводов в горячем водоснабжении, отоплении канализации. Замена труб вводов в квартиры в холодном водоснабжении в 2008г. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Истертость ступеней, трещины, выбоины |